## Slide 1
SuPeRBE Training Material
Climate change and built environment
Fundamentals of climate change
Level of competence: 2
Activity 3.2
SuPeRBE Project (CE0200768)
SuPeRBE materijali za obuku
AD2 RBE sustav procjene
Razina kompetencije: 1,2,3
AD2.1 RBE Method
Makro područje stručnosti:
Područje stručnosti:
Area of Expertise: AD2.1 according
to the CEN Workshop Agreement 17939
AD2.1 RBE metoda

## Slide 2: Što je RBE Metoda?
Metoda RBE služi kao metodološka osnova Sustava procjene RBE. To je pristup višekriterijske analize razvijen za procjenu klimatskog rizika na razini zgrade i susjedstva. Utemeljena na konceptualnom modelu lanaca utjecaja, metoda generira ukupni rezultat rizika za određeno područje i skup komplementarnih pokazatelja koji detaljno opisuju razinu rizika povezanog s klimom u specifičnim kategorijama rizika i urbanim sektorima.
Zašto RBE Metoda potrebna?
- Nedostatak alata za procjenu na razine zgrada i susjedstva -Postojeći okviri održivosti nisu prikladni za procjenu klimatskih rizika - Potražnja za usporedivim, prilagodljivim i alatima usmjerenim na podršku odlučivanju za prilagodbu klimatskim promjenama.
Notes: The RBE Method serves as the methodological foundation of the RBE Assessment System. It is a multi-criteria analysis approach developed to evaluate climatic risk at the building and neighbourhood scales. Grounded in the impact chains conceptual model, the method generates:
an overall risk score for a given area, and
a set of complementary indicators that detail the level of climate-related risk across specific risk categories and urban sectors.

## Slide 3: Zašto je RBE Metoda potrebna?
Nedostatak alata za procjenu klimatskog rizika na razini zgrade i susjedstva. - Postojeći okviri održivosti nisu prikladni za procjenu klimatskog rizika jer nisu u skladu s pristupom riziku IPCC-a. - Potreba za usporedivim, prilagodljivim i alatima usmjerenim na podršku odlučivanju za prilagodbu klimatskim promjenama.
Notes: The RBE Method serves as the methodological foundation of the RBE Assessment System. It is a multi-criteria analysis approach developed to evaluate climatic risk at the building and neighbourhood scales. Grounded in the impact chains conceptual model, the method generates:
an overall risk score for a given area, and
a set of complementary indicators that detail the level of climate-related risk across specific risk categories and urban sectors.

## Slide 4: IPCC AR6
Metoda RBE temelji se na konceptu rizika IPCC AR6. IPCC AR6, ili Šesto izvješće o procjeni Međuvladinog panela o klimatskim promjenama, najnovija je sveobuhvatna procjena znanstvenih spoznaja o klimatskim promjenama.
IPCC AR6 pruža detaljan i nijansiran koncept rizika u odnosu na klimatske promjene. Izvješće se temelji na okviru rizika utvrđenom u prethodnim procjenama IPCC-a, ali ga dodatno usavršava kako bi se uzele u obzir složene interakcije između klimatskih opasnosti, izloženosti i ranjivosti.

## Slide 5: Risk to Climate Change
Šesto izvješće IPCC-a (AR6) pruža detaljan i nijansiran koncept rizika u odnosu na klimatske promjene. Izvješće se temelji na okviru rizika utvrđenom u prethodnim procjenama IPCC-a, ali ga dodatno usavršava kako bi se uzele u obzir složene interakcije između klimatskih opasnosti, izloženosti i ranjivosti.

## Slide 6: RBE Metoda: Ključne značajke
Metoda RBE temelji se na jasno definiranim, mjerljivim kriterijama i pokazateljima. Metoda se može kontekstualizirati, što omogućuje prilagodbu lokalnim uvjetima i dostupnosti podataka. To osigurava točniju i smisleniju dijagnozu rizika povezanih s klimom, podržavajući donošenje odluka temeljenih na dokazima
Modularna struktura omogućuje primjenu RBE metode na različite tipove zgrada i urbana područja.
Križna ljestvica
Mljerljivost
Modularna struktura
Urbani sektori su usklađeni između RNToola i RBToola, što omogućuje dosljednu upotrebu podataka i koordinirano planiranje na svim razinama. To osigurava da mjere na razini zgrade doprinose ciljevima urbane otpornosti i da su strategije susjedstva informirane ranjivostima zgrada

## Slide 7: Lančani učinci
Metoda RBE predviđa primjenu konceptualnog modela lanca utjecaja kako bi se identificirali najprikladniji kriteriji i pokazatelji za procjenu 3 ključne komponente klimatskog rizika (opasnost, izloženost i ranjivost) na razini zgrada i malih urbanih područja, prateći uzročno-posljedične odnose i olakšavajući komunikaciju rezultata. Ovaj pristup omogućuje stvaranje sustava procjene s numeričkim entitetima, gdje je svakom elementu u matrici klimatskog rizika (opasnost, izloženost, ranjivost) dodijeljena vrijednost.
OPASNOSTI
RIZIK
IZLAGANJE
RANJIVOST
RAZINA RIZIKA
OSJETLJIVOST
RAZINA OSJETLJOVOSTI
POKAZATELJ
VRIJEDNOST POKAZATELJA
KRITERIJI
IZDANO
KATEGORIJA

## Slide 8: Three Axes of the Risk Assessment
Metoda RBE u obzir klimatske i neklimatske opasnosti. Klimatske opasnosti obuhvaćaju ekstremne vremenske događaje (npr. ekstremne vrućine, suše, obilne oborine) kao i sporo nastupajuće klimatske procese (npr. porast razine mora). Neklimatske opasnosti uključuju one uzrokovane klimatskim opasnostima (npr.masovna kretanja, biološki događaji)
Opasnosti
Izloženost opisuje tko ili što je izloženo. Prema IPCC-u, izloženost je prisutnost ljudi, sredstava za život, vrsta ili ekosustava, ekoloških funkcija, usluga i resursa infrastrukture ili ekonomskih, društvenih ili kulturnih dobara na mjestima i u okruženjima koja bi mogla biti negativno pogođena (IPCC, 2021a)
Izlaganje
Ranjivost je predispozicija izloženog elementa da bude negativno pogođen. Aspekti ranjivosti odnose se na kriterije koji utječu na podloženost izloženog elementa klimatskoj opasnosti.
Ranjivost

## Slide 9: Opasnosti
Hazard | Description
Obilne oborine | Značajan oborinski događaj koji se javlja tijekom razdoblja od 1 sata, 3 sata, 6 sati, 12 sati, 24 sata ili 48 sati s ukupnom količinom oborina koja prelazi određeni prag definiran za danu lokaciju. Podopasnosti: kišna oluja, monsun, jaki snijeg, magla, tuča
Poplave | Prelijevanje normalnih granica potoka ili druge vodene površine ili privremeni porast razine mora ili jezera što rezultira poplavom suhog zemljišta. Podopasnost: Bušna/površinska poplava, riječna poplava, obalna poplava, poplava podzemnih voda
Ekstremne vrućine | Izraženo zagrijavanje zraka ili prodor vrlo toplog zraka, na veliko područje, u trajanju od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Podopasnosti: toplinski val, ekstremno vrući dani.
Suše | Razdoblje neuobičajeno suhog vremena dovoljno dugo da uzrokuje ozbiljnu hidrološku neravnotežu koja može rezultirati dugoročnom neravnotežom vode i nedovoljnim vodnim resursima za zadovoljavanje dugoročnih prosječnih potreba.
Oluje | Atmosferski poremećaj koji se može manifestirati jakim vjetrovima i popraćen je kišom, snijegom ili drugim oborinama te grmljavinom i munjama. Podopasnosti: jak vjetar, tornado, ciklon, ekstratropska oluja, tropska oluja, olujni udar, munje/grmljavinska oluja.
Ekstremna hladnoća | Značajno hlađenje zraka ili prodor vrlo hladnog zraka na veliko područje
Požari | Svako nekontrolirano i nepropisno izgaranje ili spaljivanje biljaka u prirodnom okruženju kao što su šuma, travnjak, grmlje ili tundra, koje troši prirodna goriva i širi se ovisno o uvjetima okoliša. Podopasnosti: Šumski požar, požar na kopnu.
Podizanje razine mora | Long-term increase in the average level of the world's seas resulting in a permanent inundation.
Kemijska promjena | Promjene u uobičajenom kemijskom sastavu zraka, vode, tla, npr. promjena atmosferske koncentracije CO2, zakiseljavanje oceana, prodor slane vode.
Masovno gibanje | Any type of downslope movement of earth materials. Sub-hazards: landslide, avalanche, rock fall, subsidence, soil degradation, soil erosion
Biološke opasnosti | Izloženost živim organizmima i njihovim otrovnim tvarima ili vektorskim bolestima koje mogu prenositi; primjeri su otrovne divlje životinje i insekti, otrovne biljke, komarci koji prenose uzročnike bolesti.

## Slide 10: Urbani Sektori
Urban sektor | Opisi
1. Zgrade | Odnosi se na bilo koju (općinsku/stambenu/tercijarnu, javnu/privatnu) građevinu ili skupine građevina, okolne prostore, trajno izgrađene ili podignute na njihovoj lokaciji.
2. Transport | Uključuje cestovne, željezničke, zračne i vodene prometne mreže i s njima povezanu infrastrukturu (npr. ceste, mostove, čvorišta, tunele, luke i zračne luke).
3. Energija | Odnosi se na uslugu opskrbe energijom i povezanu infrastrukturu (mreže za proizvodnju, prijenos i distribuciju, sve vrste energije).
4. Voda | Odnosi se na uslugu vodoopskrbe i povezanu infrastrukturu. Također obuhvaća korištenje vode i sustav upravljanja (otpadnim, oborinskim) vodama koji uključuje kanalizaciju, odvodnju i sustave za pročišćavanje.
5. Otpad | Uključuje aktivnosti vezane uz upravljanje (uključujući prikupljanje, obradu i odlaganje)
6. Poljoprivreda i šumarstvo | Uključuje zemljište klasificirano/namijenjeno za poljoprivredu i šumarstvo. Uključuje stočarstvo, akvakulturu, agrošumarstvo, pčelarstvo, hortikulturu i ostalo upravljanje poljoprivredom i šumarstvom te usluge u tom području.
7. Okoliš i bioraznolikost | Okoliš se odnosi na zelene i plave krajolike, kvalitetu zraka, uključujući urbana zaleđa. Bioraznolikost se odnosi na raznolikost života u određenoj regiji, mjerljivu kao raznolikost unutar vrsta, između vrsta i raznolikost ekosustava.
8. Zdravlje | Odnosi se na dobrobit ljudi. Također uključuje zdravstvenu skrb i srodnu infrastrukturu (npr. bolnice)
9. Civilna zaštita & hitnoća | Odnosi se na djelovanje civilne zaštite i hitnih službi od strane ili u ime javnih tijela (npr. tijela civilne zaštite, policije, vatrogasaca, hitne pomoći, bolničara i hitne medicinske pomoći)
10. Turizam | Odnosi se na aktivnosti osoba koje putuju i borave na mjestima izvan svog uobičajenog okruženja.
11. IT | Odnosi se na različite vrste komunikacijskih mreža i tehnologije koje se u njima koriste.
12. Ekonomski sistemi | Odnosi se na skup ekonomskih aktivnosti, financijske infrastrukture i trgovinskih mreža

## Slide 11: Kategorije rizika
Kategorija rizika" predstavlja specifičnu vrstu rizika koji proizlazi iz interakcije između definirane klimatske opasnosti i izloženog elementa unutar urbanog sustava. Na primjer, korelacija između opasnosti "Ekstremna vrućina" i izloženog elementa "Stanovništvo" rezultira kategorijom rizika "Zdravstveni rizik za stanovništvo.
EKTREMNE
VRUĆINE
OPASNOSTI
KATEGORIJA RIZIKA
ZDRAVSTVENI RIZIK ZA STANOVNIŠTVO
STANOVNIŠTVO
IZLOŽENI ELEMENT

## Slide 12: Kategorije rizika
By defining a specific Risk Category for each combination of hazard and Exposed Element, the RBE Assessment System enables cities to identify exactly who or what is at risk and why. This targeted approach supports the development of tailored adaptation strategies that can be implemented at different spatial scales, such as buildings, neighbourhoods, and helps to clarify which institution or department is responsible for acting.
Opasnost | Urbani sistemi |  |  |  |  | 
 | Izgrađeni okoliš |  | Zdravlje |  | Transport | 
 | Izloženi elementi |  |  |  |  | 
 | Stambene zgrade | Javne zgrade | Stanovništvo | Zdravstvene ustanove | Cestovna mreža | Željeznička mreža
Ektremne vrućine | Kategorija rizika 1 | Kategorija rizika 2 | Kategorija rizika 3 | Kategorija rizika 4 | Kategorija rizika 5 | Kategorija rizika 6
Obilne oborine | Kategorija rizika 7 | Kategorija rizika 8 | Kategorija rizika 9 | Kategorija rizika 10 | Kategorija rizika 11 | Kategorija rizika 12

## Slide 13: RBE metoda u odnosu na buduće uvjete
Metoda RBE može se koristiti za procjenu razine klimatskog rizika u odnosu na buduće klimatske uvjete. Odabirom vrijednosti opasnosti koje točno odražavaju predviđene promjene klime tijekom vremena. To uključuje procjenu potencijalnih opasnosti na temelju budućih projekcija, kao što su porast temperature, promjene u obrascima oborina te učestalost ili intenzitet ekstremnih vremenskih događaja. Ove projekcije mogu se izvesti iz modela poput onih opisanih u izvješćima Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC), posebno Reprezentativnih putova koncentracije (RCP).

## Slide 14: Struktura RBE Metode
Razina 1 | Opasnosti
Razina 2 | Urbani sustavi
Razina 3 | Kategorije rizika
Razina 4 | Kriteriji
Razina 5 | Indikatori
RBE metoda organizira komponente (vidi 4.1) u hijerarhijske razine (5):

## Slide 15: Struktura RBE Metoda
Razina 1 odgovara opasnostima, prevedenim u strateški „Problem“. Problemi su na vrhu hijerarhije i sadrže makro kategorije koje odgovaraju 12 urbanih sustava. Na razini „Problem“ opasnosti su klasificirane abecednim redom. Na primjer, A. Obilne oborine, B. Poplave, C. Ekstremne vrućine, D. Suša itd.
.
Razina 2 odgovara urbanim sustavima, što je prevedeno kao „makro kategorije“. Makro kategorije sadrže kategorije rizika i klasificiraju se abecednim redom. Na primjer: A1 Zgrade, A2 Promet, A3 Energija itd.
Hazard | 
A-H1 | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-H2 | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-Hn | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnsoti
A | Problem (Opasnosti)
Hazard | 
A-H1 | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-H2 | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-Hn | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A | Problem (Opasnsot)
A1 | Makro kategorija (Urbani Sistemi)

## Slide 16: Struktura RBE Metode
Razina 3 odgovara kategorijama rizika. Kategorije rizika sadrže kriterije ranjivosti i izloženosti te su klasificirane abecednim redom. Na primjer: A1.1 Rizik od štete za stambene zgrade, A1.2 Rizik od štete za javne zgrade, A1.3 Rizik od štete za poslovne zgrade itd.
Razina 4 odgovaraju kriterijima procjene. RBE metoda uključuje tri vrste kriterija: kriterije ranjivosti i izloženosti, koji su povezani s kategorijama rizika, i kriterije opasnosti, koji su povezani s problemima.
Hazard | 
A-H1 | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-H2 | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-Hn | Kriterij opanosti
 | Indikator opasnosti
A | Problem (Opasnost)
A1 | MAKRO KATEGORIJA (UrbanI Sistemi)
A1.1 | Kategorija (Izloženi Elementi)
Hazard | 
A-H1 | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-H2 | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-Hn | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A | Problem (Opasnost)
A1 | MAKRO KATEGORIJA (UrbanI SIstemI)
A1.1 | KATEGORIJA RIZIKA (Izloženi elementi)
RANJIVOST | 
A1.1.1 | Kriterij ranjivosti
IZLAGANJE | 
A1.1-E1 | Kriterij izloženosti

## Slide 17: Struktura RBE Metode
Level 5 odgovara pokazateljima. Svaki pokazatelj povezan je s određenim kriterijem (opasnost, izloženost ili ranjivost) i koristi se za kvantificiranje učinka s obzirom na taj kriterij. Pokazatelji mogu biti i kvantitativni i kvalitativni. Kriterij se može povezati samo s jednim pokazateljem.
Hazard | 
A-H1 | Indikator opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-H2 | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A-Hn | Kriterij opasnosti
 | Indikator opasnosti
A | Problem (Opasnosti)
A1 | Makro kategorija (Urbani sistemi)
A1.1 | Kategorija rizika (Izloženi elementi)
OSJETLJIVOST | 
A1.1.1 | Kriterij osjetljivosti
 | Indikator osjetljivosti
IZLAGANJE | 
A1.1-E1 | Kriterij izloženosti
 | Indikator izloženosti

## Slide 18: Proces procjene RBE metode
Proces procjene RBE metode sastoji se od sljedećih koraka:
1. Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za svaku kategoriju rizika
2. Izračun vrijednosti izloženosti (EV) za svaku kategoriju rizika
3. Izračun vrijednosti opasnosti (HV) za svaki problem
4. Izračun vrijednosti rizika za svaku kategoriju rizika
5. Agregacija vrijednosti kategorija rizika za izračun vrijednosti rizika makrokategorija (urbani sustavi)
6. Agregacija vrijednosti makrokategorija za izračun vrijednosti rizika problema (opasnosti)
7. Agregacija vrijednosti problema za izračun ukupne vrijednosti rizika

## Slide 19: Proces procjene metode RBE
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
Za izračun vrijednosti ranjivosti kategorije rizika:
Izračunavaju se vrijednosti kvantitativnih pokazatelja
Izračunate vrijednosti normaliziraju se u intervalu (0,1)
Normalizirani rezultat (0,1) dodjeljuje se kvalitativnim pokazateljima
Rezultati kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja agregiraju se pomoću ponderiranog zbroja.

## Slide 20: Proces procjene RBE Metode
-Izračun kvantitativnih pokazatelja
Izračunavaju se vrijednosti kvantitativnih pokazatelja ranjivosti povezanih s kriterijima pridruženim kategoriji rizika. Izlaz se sastoji od skupa količina izraženih u različitim mjernim jedinicama.
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
Opasnost | Extremna vrućina | 
Kategorija rizika | Zdravstveni rizik za stanovništvo | 
Kriterij ranjivosti | Indikator | Izračunata vrijednost
Sposobnost popločanih površina da reflektiraju sunčevo zračenje | prosječni indeks solarne refleksije popločanih površina u području | 76
Dostupnost zelenih površina | Postotak zelenih površina na ukupnoj površini urbanog područja | 15 %
Zasjenjivanje popločanih površina | Postotak popločanih površina u sjeni 21. lipnja u 12:00 sati | 5 %

## Slide 21: Proces procjene RBE Metode
-Normalizacija vrijednosti kvantitativnih pokazateljaIzračunate vrijednosti kvantitativnih pokazatelja normalizirane su u intervalu (0,1).
Pojam „normalizacija“ odnosi se na transformaciju vrijednosti pokazatelja izmjerenih u različitim jedinicama u vrijednosti bez jedinica na zajedničkoj skali. Interval normalizacije koji se koristi u RBE metodi je raspon vrijednosti od 0 do 1, najčešće primjenjivan u studijama klimatskog rizika općenito. Nulta vrijednost definirana je kao „optimalna“, bez potrebnog ili mogućeg poboljšanja, a 1 kao „kritična“.
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
Normalizacijske vrijednosti | Opis
0-0.2 | Optimalno (nije potrebno poboljšanje)
>0.2-0.4 | Prilično pozitivno
>0.4-0.6 | Neutralno
>0.6-0.8 | Prilično negativnod
>0.8-1 | Kritično (Može dovesti do ozbiljnih posljedica)

## Slide 22: Proces procjene RBE Metode
-Normalizacija vrijednosti kvantitativnih pokazatelja
Za pokazatelje „više je bolje“ (veća numerička vrijednost pokazatelja, veća je razina uspješnosti), vrijednost se normalizira primjenom sljedeće formule:
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
Gdje je:Xi: vrijednost pokazatelja
Xmin = kritična vrijednost pokazatelja (odgovara rezultatu 1)
Xmax = optimalna vrijednost pokazatelja (odgovara rezultatu 0)
Vrijednosti pokazatelja lošije od Xmin bit će dodijeljene vrijednosti Xmin, a vrijednosti pokazatelja koje prelaze Xmax bit će dodijeljene vrijednosti Xmax:
Na primjer, ako je vrijednost (Xi) pokazatelja "srednji indeks solarne refleksije popločanih površina u području" 14, sa sljedećim referentnim vrijednostima:Xmax (Optimalna izvedba) = 58, referentna vrijednost povezana s rezultatom 0
Xmin (Kritična izvedba) = 0, referentna vrijednost povezana s rezultatom 1
Rezultirajuća normalizirana vrijednost bit će: Xnorm = 0,76 (prilično negativno)

## Slide 23: Proces procjene RBE Metode
-Normalizacija vrijednosti kvantitativnih pokazatelja
Za pokazatelje „niže je bolje“ (što je niža numerička vrijednost pokazatelja, to je viša razina uspješnosti), vrijednost se normalizira primjenom sljedeće formule:
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
gdje je:Xi: vrijednost pokazateljaXmin = optimalna vrijednost pokazatelja (odgovara rezultatu 0)Xmax = kritična vrijednost pokazatelja (odgovara rezultatu 1)

## Slide 24: Proces procjene RBE Metode
Primjer: Normalizacija kvantitativnih pokazatelja
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
Ako je vrijednost (Xi) pokazatelja „Udio nepropusnih površina u području“ 85%, sa sljedećim referentnim vrijednostima:-Xmin (optimalna izvedba) = 50 %, referentna vrijednost povezana s ocjenom 0-Xmax (kritična izvedba) = 100 %, referentna vrijednost povezana s ocjenom 1
Rezultirajuća normalizirana vrijednost bit će: Xnorm = 0,7 (prilično negativno)
Napomena: interval normalizacije (0,1) i postupak opisan u ovom stavku primjenjuju se za normalizaciju pokazatelja opasnosti i izloženosti koji se koriste za izračun vrijednosti izloženosti (vidi 4.3.2) i vrijednosti opasnosti (vidi 4.3.3).

## Slide 25: Proces procjene metode RBE
- Normalizacija kvalitativnih pokazatelja
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
Kvalitativni pokazatelji određeni kategoričkim vrijednostima (scenariji) normalizirani su korištenjem sheme ocjenjivanja s pet razina
Normalizacijske vrijendosti | Opis
0.1 | Optimalno (nije potrebno poboljšanje)
0.3 | Prilično pozitivno
0.5 | Neutralno
0.7 | Prilično negativno
0.9 | Kritično (Može dovesti do ozbiljnih posljedica)

## Slide 26: Proces procjene metode RBE
Primjer: Normalizacija kvalitativnih pokazatelja
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
Tablica prikazuje normalizirane vrijednosti u odnosu na scenarije kvalitativnog pokazatelja „Kvaliteta urbanog upravljanja“.
Tijekom faze normalizacije, potrebno je odabrati scenarij koji odražava stvarno stanje i dodijeliti relativni rezultat pokazatelju.
Normalisation values | Description | Scenario
0.1 | Optimalno (nije potrebno poboljšanje) | Uzorno upravljanje klimom, s konsolidiranom i uključivom strategijom prilagodbe integriranom u sve urbane politike. Visoka suradnja između institucija, građana, privatnih organizacija i znanstvene zajednice.
0.3 | Prilično pozitivno | Dobro organizirano i integrirano upravljanje klimom u procesima urbanističkog planiranja. Snažna koordinacija između svih odjela i dionika. Aktivno sudjelovanje zajednice i dionika u planiranju i provedbi strategija prilagodbe.
0.5 | Neutralno | Klimatski planovi su prisutni i provode se s pristojnom razinom koordinacije. Suradnja između različitih subjekata postoji, ali neki ključni sektori ostaju zanemareni. Uključivanje zajednice i dionika događa se samo u određenim odlukama.
0.7 | Prilično negativno | Formalni klimatski planovi postoje, ali uz slabu koordinaciju između različitih odjela i dionika. Malo je jasno tko je odgovoran za upravljanje klimatskim rizicima. Ograničeno ili odsutno sudjelovanje zajednice i dionika.
0.9 | Kritično (Može dovesti do ozbiljnih posljedica) | Fragmentirano i neučinkovito upravljanje klimom. Nedostatak jasnih klimatskih planova ili strategija prilagodbe. Loša suradnja između različitih subjekata i nedostatak sudjelovanja građana.

## Slide 27: Proces procjene metode RBE
- Agregacija normaliziranih vrijednosti za izračun vrijednosti ranjivosti kategorije rizika
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
Za izračun vrijednosti ranjivosti (VR) kategorije rizika, normalizirane vrijednosti pokazatelja agregiraju se pomoću aritmetičke sredine. To rezultira ukupnom vrijednošću ranjivosti za kategoriju rizika:
Gdje je:
Ii je normalizirana vrijednost i-tog pokazatelja
Wi je težina povezana s i-tim pokazateljem
n je broj razmatranih pokazatelja
Faktori težine moraju ispunjavati sljedeća svojstva :ì
0<= Wi<=1

## Slide 28: Proces procjene RBE Metode
-Primjer: Agregacija normaliziranih vrijednosti za izračun vrijednosti ranjivosti kategorije rizika
Korak 1: Izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika
Kategorija rizika „Zdravstveni rizik za stanovništvo“ koja pripada opasnosti „Ekstremna vrućina“ sadrži 3 kriterija. Kriterij „Sposobnost popločanih površina da reflektiraju sunčevo zračenje“ smatra se relevantnijim od ostala 2 u sljedećoj tablici:
The Vulnerability Value (VV) of the Risk Category results to be:
Izlaz ovog koraka je skup vrijednosti ranjivosti (VV), jedna za svaku kategoriju rizika.
Opasnosti | Ekstremne vrućine |  | 
Kategorija rizika | Rizik zdravlja za stanovništvo |  | 
Kriterij ranjivosti | Indikatori | Normalised value | Weight
Sposobnost popločanih površina da reflektiraju sunčevo zračenje | prosječni indeks solarne refleksije popločanih površina u području | 0.65 | 0.5
Dostupnost zelenih površina | Postotak zelenih površina na ukupnoj površini urbanog područja | 0.70 | 0.25
Zasjenjivanje popločanih površina | Postotak popločanih površina u sjeni 21. lipnja u 12:00 sati | 0.40 | 0.25

## Slide 29: Proces procjene RBE Meotde
Korak 2: Izračun vrijednosti izloženosti (EV) za kategorije rizika
RBE metoda predviđa dodjeljivanje vrijednosti izloženosti (EV) svakoj kategoriji rizika uključenoj u procjenu. Ova vrijednost predstavlja veličinu izloženih elemenata, kao što je navedeno u sljedećoj Tablici 10.
Produljenje izloženosti | Exposure value (EV)
Manji | 0,01-0,10
Nizak | 0,11-0,20
Umjereni | 0,21-0,30
Kritičan | 0,31-0,50
Veći | 0,51-1

## Slide 30: Proces procjene RBE Metode
- Normalizacija kvantitavnih pokazatelja
Za određivanje EV kategorije rizika, prvo se izračunava vrijednost povezanih pokazatelja izloženosti i normalizira u intervalu (0,1) primjenom postupka navedenog u točki 4.3.1.2 (Normalizacija vrijednosti kvantitativnih pokazatelja). Zatim se EV izračunava pomoću sljedeće formule. :
Gdje je:
Ii je normalizirana vrijednost i-og indikatora ekspozicije
Wi je težina povezana s i-tim pokazateljem izloženosti
N je broj razmatranih pokazatelja izloženosti.
Različite težine dodijeljene pokazateljima izloženosti mogu se izvesti iz postojeće literature, informacija dionika ili ponderiranja stručnjaka. Za normalizaciju pokazatelja potrebno je odrediti vrijednosti koje odgovaraju optimalnoj (0) i kritičnoj (1) razini izloženosti.
Korak 2: Izračun vrijednosti izloženosti (EV) za kategorije rizika

## Slide 31: Proces procjene RBE Metode
Korak 2: Izračun vrijednosti izloženosti (EV) za kategorije rizika
Tablica u nastavku prikazuje vrijednosti izloženosti dodijeljene kategorijama rizika, uzimajući u obzir jedan pokazatelj izloženosti povezan sa svakom kategorijom rizika.
Primjer:
Izlaz ovog koraka je skup vrijednosti izloženosti (EV), jedna za svaku kategoriju rizika.
Opasnost | Kategorije rizika | Izloženi element | Indikator ekspozicije | Exposure value
Ekstremna vrućina | Zdravstveni rizik za stanovništvo | Stanovništvo | Gustoća naseljenosti (n/Km2) | 0,32 (kritično)
 | Rizik od oštećenja stambenih zgrada | Stambene zgrade | Percentage of residential buildings over 50 years old (%) | 0,7 (visoko)
Obilne oborine | Kapacitet odvodnje cestovnih mreža | Kapacitet odvodnje cestovnih mreža | Ukupna duljina cesta u područjima sklonim poplavama (km) | 0,18(nisko)

## Slide 32: Proces procjene RBE Metode
Korak 3: Izračun vrijednosti opasnosti (HV) za probleme
Metoda RBE predviđa dodjeljivanje vrijednosti opasnosti (VO) svakom problemu (opasnosti) uključenom u procjenu. Ova vrijednost predstavlja relevantnost opasnosti u odnosu na lokalni kontekst, kako je definirano u donjoj tablici.
Opasnosti |  | Vrijednost opasnosti | 
Često | Vjerojatno se javlja tijekom života (svakih 0-10 godina) | Vrlo vjerojatno | 1-0,9
Vjerojatno | Vjerojatno se javlja nekoliko puta u životu (svakih 0-25 godina) | Vjerojatno | 0,89-0,66
Povremeno | Vjerojatno se javlja jednom u životu (svakih 0-50 godina) | Kao da nije | 0,65-0,33
Na daljinu | Malo vjerojatno, ali ipak moguće da se dogodi tijekom života (0-100 godina) | Malo vjerojatno | 0,32-0,0

## Slide 33: Proces procjene RBE Metode
Korak 3: Izračun vrijednosti opasnosti (VO) za probleme
Vrijednost opasnosti dodjeljuje se korištenjem informacija navedenih u SECAP-ovima. Ako informacije nisu dostupne:- vrijednost opasnosti (VO) dodjeljuju stručnjaci- vrijednost opasnosti (VO) dodjeljuje se izračunom, normalizacijom i agregacijom specifičnih kriterija opasnosti.Što se tiče druge opcije, tablica prikazuje primjer kriterija opasnosti za problem „Ekstremna vrućina“.
Problem | Ekstremne vrućine
Kriteriji opasnosti | Pokazatelji
SU25(ljetni dani) | Broj dana u godini s maksimalnom dnevnom temperaturom većom od 25ºC
SU30 (topli dani) | Broj dana u godini s maksimalnom dnevnom temperaturom većom od 30ºC
TMAX | Dnevna maksimalna temperatura ºC
TR20 (tropske noći) | Broj dana u godini s minimalnom dnevnom temperaturom većom od 20ºC
HW | Broj dana u godini s maksimalnom dnevnom temperaturom većom od 30ºC

## Slide 34: Proces procjene RBE metode
Korak 3: Izračun vrijednosti opasnosti (VO) za probleme
Za određivanje VO-a za problem, vrijednost povezanih pokazatelja opasnosti mora se izračunati i normalizirati u intervalu (0,1). Zatim se VO izračunava pomoću sljedeće formule:
Gdje je:
Ii je normalizirana vrijednost i-tog pokazatelja opasnosti
Wi je težina povezana s i-tim pokazateljem opasnost
in je broj razmatranih pokazatelja opasnosti
Različite težine dodijeljene pokazateljima opasnosti mogu se izvesti iz postojeće literature, informacija dionika ili ponderiranja stručnjaka.

## Slide 35: Proces procjene RBE Metode
Korak 3: Izračun vrijednosti opasnosti (VO) za probleme
Pod pretpostavkom da se provede procjena rizika za srednjoeuropski grad, Tablica 14 u nastavku prikazuje vrijednosti opasnosti dodijeljene nakon konzultacija s njegovim SECAP-om.
Primjer
Izlaz ovog koraka je skup vrijednosti opasnosti (VO), jedna po problemu.
Opasnost | Vrijednosti opasnosti (VO)
Ekstremne vrućine | 0,8(Visoko)
Obilne oborine | 0,6 (Umjereno)
Oluje | 0,5(Umjereno)

## Slide 36: Proces procjene RBE Meotde
Korak 4: Izračun vrijednosti rizika kategorije
U ovoj fazi procesa, svaku kategoriju rizika karakterizira:
vrijednost opasnosti (HV)- vrijednost izloženosti (EV)
- vrijednost ranjivosti (VV)
Posljednji korak sastoji se od agregacije ove 3 komponente rizika korištenjem ponderirane geometrijske sredine za izračun vrijednosti rizika svake kategorije rizika

## Slide 37: Proces procjene RBE Metode
Korak 4: Izračun vrijednosti kategorije rizika
Gdje je:
-HV je vrijednost opasnosti
-EV je vrijednost izloženosti
-VV je vrijednost ranjivosti
Whv je ponderirana vrijednost povezana s HV
Wev je ponderirana vrijednost povezana s EV
Wv je ponderirana vrijednost povezana s VV
Pretpostavljajući da ponderiranje ispunjava sljedeća svojstva:
Vrijednost kategorije rizika=
Vrijednost kategorije rizika =

## Slide 38: Proces procjene RBE metode
Korak 4: Izračun vrijednosti kategorije rizika
Primjer
Za izračun vrijednosti rizika kategorije rizika „zdravstveni rizik za stanovnike“ koriste se sljedeće vrijednosti:
Vrijednost opasnosti (HV) = 0,68Whv = 0,25
Vrijednost izloženosti (EV) = 0,35Wev = 0,25
Vrijednost ranjivosti (VV) = 0,6Wv = 0,5
Vrijednost kategorije rizika „Zdravstveni rizik za stanovnike“ iznosi:
Category risk value =

## Slide 39: Proces procjene RBE metode
Korak 5: Agregacija vrijednosti kategorija rizika za izračun vrijednosti rizika makrokategorija (urbani sustavi)
U ovom koraku vrijednosti rizika kategorija rizika izračunate u prethodnom koraku agregiraju se kako bi se dobila vrijednost rizika na razini makro kategorije. Ova vrijednost predstavlja specifični rizik urbanih sustava u odnosu na opasnosti.

## Slide 40: Proces procjene RBE metode
Korak 5: Agregacija vrijednosti kategorija rizika za izračun vrijednosti rizika makrokategorija (urbani sustavi)
Budući da se radi o pristupu koji obuhvaća više rizika, agregacija rezultata kategorija rizika odvija se putem aritmetičke sredine.
Makro kategorija
Vrijednosti rizika =
Gdje je:
-Ci je vrijednost rizika i-te kategorije rizika
-Wi je težina povezana s i-tom kategorijom rizika
-n = ukupan broj razmatranih kategorija rizika
Faktori težine moraju ispunjavati sljedeća svojstva :

## Slide 41: Proces procjene RBE metode
Korak 6: Agregacija vrijednosti makrokategorija za izračun vrijednosti rizika problema (opasnosti)
U ovom koraku vrijednosti rizika makrokategorija dodatno se agregiraju kako bi se dobila vrijednost rizika za probleme (opasnosti).
Budući da se radi o pristupu s više rizika, agregacija rezultata makrokategorija odvija se putem aritmetičke sredine.

## Slide 42: Proces procjene RBE metode
Korak 6: Agregacija vrijednosti makrokategorija za izračun vrijednosti rizika problema (opasnosti)
U ovom koraku vrijednosti rizika makro kategorija dodatno se agregiraju kako bi se dobila vrijednost rizika za probleme (opasnosti).Budući da se radi o pristupu s više rizika, agregacija rezultata makro kategorija odvija se putem aritmetičke sredine.
Vrijednost problema rizika =
where:
Ci je vrijednost rizika i-te Makro kategorije
Wi ponder povezan s i-tom makro kategorijom
n = ukupan broj razmatranih makrokategorija
Faktori težine moraju ispunjavati sljedeća svojstva :
0<= Wi<=1

## Slide 43: Proces procjene RBE Metode
Korak 6: Agregacija vrijednosti makrokategorija za izračun vrijednosti rizika problema (opasnosti)
Problem „Ekstremne vrućine“ uključuje 3 makro kategorije. U sljedećoj Tablici 15 prikazana je vrijednost rizika svake od njih i relativna težina..
Primjer
Makro kategorija | Vrijednost rizika | Težina
Zdravlje | 0,54 | 0,7
Energija | 0,32 | 0,15
Transporti | 0,23 | 0,15
Rezultat problema u odnosu na opasnost „Ekstremna vrućina“ je: Razina rizika opasnosti = (0,54*0,7)+(0,32*0,15)+(0,23*0,15)= 0,46 (neutralno)

## Slide 44: Proces procjene RBE Metode
Korak 7: Agregacija vrijednosti makrokategorija za izračun vrijednosti rizika problema (opasnosti)
Konačno, ukupna vrijednost rizika izračunava se kao aritmetička sredina vrijednosti rizika izdavanja
Ukupna vrijednost rizika =
Ii je vrijednost rizika i-tog problema
Wi je težina povezana s i-tom opasnošću
n = ukupan broj razmatranih opasnosti
Faktori težine moraju ispunjavati sljedeća svojstva:0<= Wi<=1

## Slide 45: Proces procjene RBE Metode
Korak 7: Agregacija vrijednosti makrokategorija za izračun vrijednosti rizika problema (opasnosti)
Primjer vrijednosti rizika i faktora težine povezanih s problemima
Problem | Vrijednost rizika | Težina
Ekstremna vrućina | 0,46 | 0,5
Obilne oborine | 0,73 | 0,2
Oluje | 0,65 | 0,1
Ukupna vrijednost rizika je:
Ukupna vrijednost rizika = (0,46*0,5)+(0,73*0,2)+(0,65*0,1)= 0,44 (neutralno)

## Slide 46: Rezultati procjene
Rezultati
RBE Metode
Vrijednosti rizika kategorija rizika pružaju jasno razumijevanje koji su elementi unutar urbanih sustava najviše izloženi riziku i ističu područja koja zahtijevaju prioritet u strategijama prilagodbe.
Kategorije rizika
Vrijednosti rizika (0,1) makro kategorija pružaju jasno razumijevanje koji su urbani sektori najviše izloženi riziku i ističu područja koja zahtijevaju prioritet u strategijama prilagodbe.
Makro kategorije
RBE metoda pruža jasnu metriku za procjenu učinkovitosti trenutnih mjera prilagodbe i hitnosti dodatnih intervencija. Interpretacija rezultata ključna je za informiranje strategija prilagodbe klimatskim promjenama i naglašava važnost integriranja tih nalaza u šire okvire urbanističkog planiranja i politike.
Ukupni rizik
Metoda RBE omogućuje agregirani prikaz utjecaja svake opasnosti na ukupni profil rizika. Opasnosti s višim vrijednostima rizika ukazuju na veću ranjivost na klimatske utjecaje i stoga zahtijevaju hitne i kontinuirane napore za ublažavanje tih rizika.
Problemi