## Slide 1
SuPeRBE materijal za obuku
Klimatske promjene i izgrađeni okoliš
Osnove klimatskih promjena
Razina kompetencije: 2
Aktivnost 3.2
Projekt SuPeRBE (CE0200768)
SuPeRBE edukacijski materijal
Razina kompetencije: 1/2/3
Područje stručnosti: 2.3 prema
Sporazumu o radionici CEN-a 17939
2 RBE sustav za procjenu - RNTool - RBTool
2.3 RNTool-CE
Makro područje stručnosti:
Područje stručnosti:

## Slide 2
Alat za otporno susjedstvo (RNTool) generički je okvir koji implementira RBE metodu na razini susjedstva. Metodološku strukturu RBE metode prevodi u alat koji može procijeniti ukupnu razinu klimatskog rizika u svim opasnostima, urbanim sektorima i izloženim elementima.
Što je RNTool?
Ključne karakteristike RNTool
- Modularna i prilagodljiva struktura.
-7 opasnosti, 84 kategorije rizika, >1000 kriterija procjene.
-Cilj: gradovima pružiti prilagodljiv i operativan alat za prilagodbu klimatskim promjenama.
2

## Slide 3
Srednjoeuropska verzija RNToola podržava procjenu klimatskog rizika u odnosu na sljedećih 7 pitanja:
Struktura RNTool-a
B Poplave
C Ekstremne vrućine
D Suše
E Oluje
F Šumski požar
G Klizišta
A Obilne oborine
PROBLEMI
3

## Slide 4
Ključni urbani sektori (8), kojima se bavi RNTool za Srednju Europu, su sljedeći:
Struktura RNTool-a
Turizam (obilne oborine, ekstremne vrućine, klizišta)
Hitne službe (obilne oborine, poplave, ekstremne vrućine, suša, oluje, šumski požari, klizišta)
Zdravlje (obilne oborine, poplave, ekstremne vrućine, suša, oluje)
Okoliš i biološka raznolikost (ekstremne vrućine, suša)
Voda (poplave, suše)
Energija (obilne oborine, ekstremne vrućine, oluje)
Prijevoz (obilne oborine, poplave, ekstremne vrućine, oluje, šumski požari, klizišta)
Zgrade (obilne oborine, poplave, ekstremne vrućine, oluje, klizišta)
Kategorije makronaredbi
4

## Slide 5
Kategorija rizika predstavlja specifični rizik koji proizlazi iz interakcije između opasnosti (problema) i izloženog elementa unutar određenog urbanog sektora (makro kategorija).
Struktura RNTool-a
Kategorije rizika
U srednjoeuropskoj verziji RNTool-a definirane su 84 kategorije rizika. Te kategorije obuhvaćaju svih sedam problema (opasnosti) koje alat obrađuje i obuhvaćaju ključne gradske sektore koji su najrelevantniji za prilagodbu klimatskim promjenama na razini susjedstva.
Opasnost: obilne oborine
Urbani sektor:
Voda
Izloženi element: nepropusni površinski materijali
Kategorija: A4.2 Opasnost od oštećenja Vodovodna mreža
Predstavlja interakciju između
unutar određenog
5

## Slide 6
6

## Slide 7
7

## Slide 8
Broj kriterija ranjivosti i izloženosti po opasnosti (problemu) je:
Obilne oborine: 240
Poplave: 300
Ekstremna vrućina: 157
Suše: 36
Oluje: 124
Šumski požar: 15
Klizišta: 80
Svaka kategorija rizika u RNTool-u procjenjuje se na temelju strukturiranog skupa kriterija koji se operacionaliziraju putem pokazatelja. Ovi pokazatelji služe kao temeljne jedinice za mjerenje razine ranjivosti, izloženosti i opasnosti na razini susjedstva.
Struktura RNTool-a
Kriteriji i pokazatelji
Srednjoeuropska verzija RNTool uključuje ukupno 1.022 kriterija ocjenjivanja, raspoređenih na sljedeći način:
952 kriterija ranjivosti i izloženosti (izravno povezanih s kategorijama rizika)
70 kriterija opasnosti (povezanih s pitanjima).
8

## Slide 9
Struktura RNTool-a
Primjeri kriterija i pokazatelja
G10 | TURIZAM |  | 
G10.1 | Rizik od štete za hotele i odmarališta |  | 
RANJIVOST |  |  | 
Zakonik | Kriterij | Indikator | Jedinica
G10.1.1 | Litica | Udaljenost od vrha ili dna litice | Metri (m)
G10.1.2 | Sustavi odvodnje na licu mjesta | Prisutnost sustava odvodnje unutar područja | Kapacitet u litrama u sekundi (L/s); Stanje (dobro/pošteno/loše)
G10.1.3 | Potporne konstrukcije | Prisutnost potpornih konstrukcija ili sustava za stabilizaciju kosine | (Da/Ne)
IZLOŽENOST |  |  | 
G10.1-E1 | Gustoća hotela i odmarališta | Ukupni izgrađeni volumen hotela i odmarališta podijeljen s proširenjem urbanog područja | m3/m2
9

## Slide 10
Struktura RNTool-a
6
Reference: znanstvena literatura, tehnički standardi ili institucionalni izvori koji potvrđuju pokazatelj.
5
Izvori podataka, prijedlozi o tome gdje pronaći ili kako prikupiti potrebne podatke
4
Metoda procjene, smjernice o tome kako treba izračunati ili odrediti vrijednost pokazatelja
3
Referentne vrijednosti:
mjerilo 0, optimalno stanje (normalizirani rezultat = 0)
Mjerilo 1, kritično stanje (normalizirani rezultat = 1)
2
Smjer izvedbe: Više je bolje (HiB), niže je bolje (LiB) ili kvalitativno
1
Opis pokazatelja i njegove mjerne jedinice (ako je primjenjivo)
Za svaki pokazatelj, RNTool pruža:
Napomena: Referentne vrijednosti definirane su u RNTool-u, ali su namijenjene prilagodbi lokalnom kontekstu radi učinkovite uporabe.
10

## Slide 11
Kontekstualizacija RNTool-a
RNTool je generički okvir za procjenu koji pruža sveobuhvatnu strukturu za procjenu klimatskih rizika na razini susjedstva.
Međutim, da bi postao operativni alat, RNTool mora proći proces kontekstualizacije. Tim se procesom generički okvir pretvara u alat za operativnu procjenu.
Proces kontekstualizacije uključuje nekoliko ključnih koraka, od kojih svaki doprinosi prilagođavanju RNTool-a jedinstvenim karakteristikama lokalnog konteksta.
11
Ključni koraci:
Odabir relevantnih problema (opasnosti)
Odabir makrokategorija (urbani sektori)
Odabir kategorija rizika
Komparativna analiza kriterija
Dodjela težinskog faktora

## Slide 12
Da bi postao operativni alat, RNTool mora proći proces kontekstualizacije. Tim se procesom generički okvir pretvara u alat za operativnu procjenu. Proces kontekstualizacije uključuje nekoliko ključnih koraka, od kojih svaki doprinosi prilagođavanju RNTool-a jedinstvenim karakteristikama lokalnog konteksta.
Kontekstualizacija RNTool-a
Prvi korak: Odabir relevantnih problema (opasnosti) koja su najrelevantnija za specifičan kontekst općine. Ovaj odabir mogu voditi:
5.2.1 Odabir relevantnih pitanja (opasnosti)
Savjetovanje s lokalnim stručnjacima i dionicima.
Povijesni podaci o ekstremnim vremenskim prilikama
Regionalni ili nacionalni planovi i strategije za prilagodbu klimatskim promjenama
Postojeći akcijski planovi za održivu energiju i klimu (SECAP-ovi)
12

## Slide 13
Kontekstualizacija RNTool-a
Drugi korak:
Za svaki odabrani problem (opasnost), sljedeći korak je identificiranje urbanih sektora (makrokategorija) koji su izloženi i potencijalno pogođeni. Ovaj se odabir temelji na:
5.2.2. Odabir makrokategorija (gradski sektori)
Institucionalni kapacitet za provedbu mjera prilagodbe u svakom sektoru.
Ovisnost usluga o izloženoj infrastrukturi. Ako se pravilno funkcioniranje sektora (npr. zdravstvo) oslanja na infrastrukturu koja je izložena riziku od određene opasnosti, tada bi sektor te infrastrukture (npr. energija, voda, mobilnost) trebao biti uključen u procjenu čak i ako to nije primarni cilj opasnosti.
Prisutnost i kritičnost urbanih funkcija u općini (npr. mobilnost, zdravlje, voda)
13

## Slide 14
Kontekstualizacija RNTool-a
Treći korak:
Nakon odabira relevantnih gradskih sektora, sljedeći je korak utvrđivanje kategorija rizika koje predstavljaju specifične interakcije između opasnosti i izloženih elemenata koji predstavljaju opipljive i procjenjive klimatske rizike. Trebalo bi zadržati samo najrelevantnije i najlakše za procijenu kategorije rizika na temelju:
5.2.3. Odabir kategorija rizika
Prioritetima dionika
Strateške važnosti za lokalno planiranje
Dostupnosti podataka
14

## Slide 15
Kontekstualizacija RNTool-a
Četvrti korak:
Svaka kategorija rizika procjenjuje se kroz skup kriterija (opasnost, izloženost i ranjivost), od kojih je svaki povezan s određenim pokazateljem. Proces kontekstualizacije zahtijeva:
5.2.4. Komparativna analiza kriterija
Definiranje ili prilagodba metode procjene za izračun vrijednosti pokazatelja.
Dodjeljivanje lokalnih mjerila (vrijednost 0 za optimalne performanse i vrijednost 1 za kritične performanse)
Pri kontekstualizaciji referentnih vrijednosti i metoda trebalo bi poštovati sljedeću hijerarhiju izvora:
Obvezujući propisi (npr. građevinski propisi, zakoni)
Priznate tehničke norme (npr. ISO, CEN, nacionalne norme)
Mjerodavne smjernice (npr. nacionalni planski dokumenti, izvješća EU-a)
Recenzirana znanstvena literatura i druge tehničke reference.
1
2
3
4
15

## Slide 16
Kontekstualizacija RNTool-a
Peti korak:
Dodjela težinskih faktora na više razina postupka izračuna rizika. Težinski faktori utječu na relativnu važnost različitih kriterija i komponenata rizika, što utječe na način izračuna i tumačenja konačnih vrijednosti rizika. Kako bi se osigurala transparentnost, dosljednost i relevantnost, pri dodjeljivanju težinskih faktora u RNTool-u treba slijediti sljedeća opća načela:
5.2.5 Dodjela težinskog faktora
Transparentnost. Obrazloženje za svaki težinski faktor mora biti dokumentiran kako bi se omogućila buduća ažuriranja ili revizije.
Participativni. Težinski faktori bi se u idealnom slučaju trebali definirati savjetovanjem s lokalnim stručnjacima, dionicima i međusektorskim timovima (npr. urbanisti, hitne službe, agencije za zaštitu okoliša).
Vođenu svrhom. Težinski faktori bi trebali odražavati prioritete lokalne politike, percipiranu ozbiljnost učinaka i pouzdanost dostupnih podataka.
16

## Slide 17
Rezultati procjene RNTool-a
Dobivene vrijednosti rizika
Korištenje
Ukupni rizik
Opasnosti
Urbani sektori
Kategorije
Integrirane urbane strategije
Financiranje EU-a ili nacionalno financiranje (npr. PNRR)
Planovi prilagodbe
17

## Slide 18
Praktični primjer RNTool-a
Korak 1 Dodjela vrijednosti opasnosti problemima
1.1 Dodjeljuje se vrijednost vjerojatnosti opasnosti (HV)
Kod | Rizik | HV
A | Obilne oborine | 0,8
C | Ekstremne temperature | 0,9
Vrijednost HV kreće se od 0 do 1. HV odgovara na pitanje: koliko je ozbiljna opasnost?
Opcija 1
18

## Slide 19
Praktični primjer RNTool-a
Alternativno, klimatski pokazatelji mogu se koristiti za određivanje HV. Slijedi primjer za opasnost od obilnih oborina
Kod | Kriteriji opasnosti | Indikator opasnosti | Mjerna jedinica | Vrijednost
H.A1 | R20 | Broj dana s oborinama ≥ 20 mm | broj | 2
H.A2 | SDII | Jednostavan dnevni indeks intenziteta | mm/dan | 8
H.A3 | RX1DAN | Maksimalna ukupna količina oborina koja padne u jednom danu | mm | 60
1. korak
Opcija 2
19

## Slide 20
Praktični primjer RNTool-a
Vrijednost klimatskih opasnosti normalizira se u intervalu (0 – 1) – primjer za H.A3
Kod | Kriteriji opasnosti | Indikator opasnosti | Mjerna jedinica | Vrijednost
H.A3 | RX1DAN | Maksimalna ukupna količina oborina koja padne u jednom danu | mm | 60
Mjerilo 1 - Kritično | Xmax | 100
Mjerilo 0 - Optimalno | Xmin | 20
Vrijednost pokazatelja | Xi | 60
Normalizirana vrijednost |  | 0,5
Vrsta: Niže je bolje
Nv=Xi-Xmin
Xmax - Xmin
1. korak
Opcija 2
20

## Slide 21
Praktični primjer RNTool-a
Vrijednost klimatskih opasnosti normalizira se u intervalu (0 – 1) – primjer za H.A3
Kod | Kriteriji opasnosti | Indikator opasnosti | Normalizirana vrijednost | Težinski faktor | Ponderirana vrijednost
H.A1 | R20 | Broj dana s oborinama ≥ 20 mm | 0,7 | 0,33 | 0,23
H.A2 | SDII | Jednostavan dnevni indeks intenziteta | 0,7 | 0,33 | 0,23
H.A3 | RX1DAN | Maksimalna ukupna količina oborina koja padne u jednom danu | 0,5 | 0,33 | 0,17
HV: 0,63
Napomena: Ponderirana vrijednost = normalizirana vrijednost * težinski faktor
1. korak
Opcija 2
21

## Slide 22
Praktični primjer RNTool-a
Korak 2 Izračun vrijednosti izloženosti (EV) za kategorije rizika
Izračunava se vrijednost pokazatelja izloženosti povezanih s kategorijama rizika
A | Obilne oborine |  |  |  |  | 
A2 | Transport | Kriteriji izloženosti |  | Indikator ekspozicije | Jedinica | Vrijednost
A2.1 | Rizik od štete za infrastrukturu javnog prijevoza | E.A2.1. | Gustoća javnog prijevoza | Ukupna duljina ruta javnog prijevoza po jedinici površine gradskog područja. | km/km² | 2
A2.3 | Opasnost od oštećenja biciklističkih i pješačkih staza | E.A2.3. | Proširenje biciklističkih i pješačkih staza | Metri biciklističkih i pješačkih staza po stanovniku | m/stanovnik | 0,8
A2.4 | Rizik od oštećenja cestovne mreže | E.A2.4. | Gustoća ceste | Ukupna duljina ceste podijeljena s urbanim područjem. | km/km² | 2,8
A3 | Energija | Kriteriji izloženosti |  | Indikator ekspozicije | Jedinica | Vrijednost
A3.1 | Rizik od oštećenja dalekovoda | E.A3.1. | Izloženi dalekovodi | Udio izloženih električnih vodova | % | 90
22

## Slide 23
Praktični primjer RNTool-a
2. korak
Izračunava se vrijednost pokazatelja izloženosti povezanih s kategorijama rizika
C | Ekstremna vrućina |  |  |  |  | 
C3 | Energija | Kriteriji izloženosti |  | Indikator ekspozicije | Jedinica | Vrijednost
C3.1 | Rizik od oštećenja infrastrukture električne mreže | E.C3.1. | Gustoća mreže | Ukupna duljina prijenosnih i distribucijskih vodova po jedinici površine. | km/km² | 5,2
C3.2 | Rizik od štete za postrojenja za obnovljivu energiju (PV) | E.C3.2. | Gustoća fotonaponske snage | Gustoća fotonaponske snage po jedinici površine | kWp/km2 | 50
C8 | Zdravlje | Kriteriji izloženosti |  | Indikator ekspozicije | Jedinica | Vrijednost
C8.1 | Zdravstveni rizik za stanovnike | E.C8.1. | Gustoća stanovništva | Ukupan broj stanovnika podijeljen s ukupnom površinom urbane zone | n/km2 | 6590
23

## Slide 24
Praktični primjer RNTool-a
Vrijednost indikatora izloženosti normalizira se u intervalu od 0 do 1 kako bi se izračunala vrijednost izloženosti (EV)
C8 | Zdravlje | Kriterij izloženosti | Indikator ekspozicije | Jedinica | Vrijednost
C8.1 | Zdravstveni rizik za stanovnike | Gustoća stanovništva | Ukupan broj stanovnika podijeljen s ukupnom površinom urbane zone | n/km2 | 6590
Mjerilo 1 - Kritično | Xmax | 10000
Mjerilo 0 - Optimalno | Xmin | 1000
Vrijednost pokazatelja | Xi | 6590
Normalizirana vrijednost |  | 0,6
Vrsta: Niže je bolje
Nv=Xi-Xmin
Xmax - Xmin
2. korak
24

## Slide 25
Praktični primjer RNTool-a
Tablica s vrijednostima izloženosti izračunanim za sve kategorije rizika
A | Obilne oborine | 
A2 | Transport | EV
A2.1 | Rizik od štete za infrastrukturu javnog prijevoza | 0,8
A2.3 | Opasnost od oštećenja biciklističkih i pješačkih staza | 0,6
A2.4 | Rizik od oštećenja cestovne mreže | 0,7
A3 | Energija | EV
A3.1 | Rizik od oštećenja dalekovoda | 0,8
2. korak
25

## Slide 26
Praktični primjer RNTool-a
Tablica s vrijednostima izloženosti izračunanim za sve kategorije rizika
C | Ekstremne temperature | 
C3 | Energija | EV
C3.1 | Rizik od oštećenja infrastrukture električne mreže | 0,9
C3.2 | Rizik od štete za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora | 0,7
C8 | Zdravlje | EV
C8.1 | Zdravstveni rizik za stanovnike | 0,6
2. korak
26

## Slide 27
Praktični primjer RNTool-a
Izračunava se vrijednost pokazatelja ranjivosti kategorija rizika (primjer za kategoriju rizika C8.1)
Korak 3/4/5 Izračun vrijednosti ranjivosti za kategorije rizika
C8.1 Zdravstveni rizik za stanovnike |  | Kod | Kriterij | Indikator | Jedinica | Vrijednost
 |  | C8.1.1 | Sposobnost asfaltiranih površina da reflektiraju sunčevo zračenje | srednji SRI | n | 16
 |  | C8.1.2 | Sposobnost krovova da reflektiraju sunčevo zračenje | srednji SRI | n | 37
 |  | C8.1.3 | Reflektivnost urbanog područja | srednji albedo | n | 0,27
 |  | C8.1.4 | Zasjenjivanje popločanih površina | udio zasjenjenih popločanih površina | % | 20
 |  | C8.1.5 | Vidljivost neba | srednji faktor pogleda na nebo | n | 0,74
 |  | C8.1.6 | Dostupnost zelenih površina | udio zelenih površina u ukupnoj površini urbane zone | % | 19
27

## Slide 28
Praktični primjer RNTool-a
Vrijednost pokazatelja ranjivosti kategorija rizika normalizira se u intervalu od 0 do 1 (primjer za kriterij C8.1.1)
Korak 3/4/5 Izračun vrijednosti ranjivosti za kategorije rizika
Kriterij | Indikator | Jedinica | Vrijednost
Sposobnost asfaltiranih površina da reflektiraju sunčevo zračenje | Srednji SRI | n | 16
Mjerilo 1 - Kritično | Xmax | 58
Mjerilo 0 - Optimalno | Xmin | 0
Vrijednost pokazatelja | Xi | 16
Normalizirana vrijednost |  | 0,7
Vrsta: više je bolje
Nv=Xi-Xmin
Xmax - Xmin
28

## Slide 29
Praktični primjer RNTool-a
Za izračun vrijednosti ranjivosti (VV) za kategorije rizika pokazateljima osjetljivosti dodjeljuje se ponder (primjer za kategoriju rizika C8)
Korak 3/4/5 Izračun vrijednosti ranjivosti za kategorije rizika
C8.1 Zdravstveni rizik za stanovnike |  | Kod | Kriterij | Normalizirana vrijednost
 |  | C8.1.1 | Sposobnost asfaltiranih površina da reflektiraju sunčevo zračenje | 0,7
 |  | C8.1.2 | Sposobnost krovova da reflektiraju sunčevo zračenje | 0,36
 |  | C8.1.3 | Reflektivnost urbanog područja | 0,66
 |  | C8.1.4 | Zasjenjivanje popločanih površina | 0,6
 |  | C8.1.5 | Vidljivost neba | 0,26
 |  | C8.1.6 | Dostupnost zelenih površina | 0,74
29

## Slide 30
Praktični primjer RNTool-a
Izračunava se vrijednost pokazatelja ranjivosti kategorija rizika (primjer za kategoriju rizika C8.1)
Korak 3/4/5 Izračun vrijednosti ranjivosti za kategorije rizika
C8.1 Zdravstveni rizik za stanovnike |  | Kod | Kriterij | Normalizirana vrijednost | Težinski faktor
 |  | C8.1.1 | Sposobnost asfaltiranih površina da reflektiraju sunčevo zračenje | 0,7 | 0,25
 |  | C8.1.2 | Sposobnost krovova da reflektiraju sunčevo zračenje | 0,36 | 0,15
 |  | C8.1.3 | Reflektivnost urbanog područja | 0,66 | 0,2
 |  | C8.1.4 | Zasjenjivanje popločanih površina | 0,6 | 0,1
 |  | C8.1.5 | Vidljivost neba | 0,26 | 0,1
 |  | C8.1.6 | Dostupnost zelenih površina | 0,74 | 0,2
30

## Slide 31
Praktični primjer RNTool-a
Izračunava se vrijednost pokazatelja ranjivosti kategorija rizika (primjer za kategoriju rizika C8.1)
Korak 3/4/5 Izračun vrijednosti ranjivosti za kategorije rizika
C8.1 Zdravstveni rizik za stanovnike |  | Zakonik | Kriterij | Normalizirana vrijednost | Težina | Težinski faktor
 |  | C8.1.1 | Sposobnost asfaltiranih površina da reflektiraju sunčevo zračenje | 0,7 | 0,25 | 0,2
 |  | C8.1.2 | Sposobnost krovova da reflektiraju sunčevo zračenje | 0,36 | 0,15 | 0,1
 |  | C8.1.3 | Reflektivnost urbanog područja | 0,66 | 0,2 | 0,1
 |  | C8.1.4 | Zasjenjivanje popločanih površina | 0,6 | 0,1 | 0,1
 |  | C8.1.5 | Vidljivost neba | 0,26 | 0,1 | 0,02
 |  | C8.1.6 | Dostupnost zelenih površina | 0,74 | 0,2 | 0,1
0,6
31

## Slide 32
Praktični primjer RNTool-a
Vrijednost kategorije rizika izračunava se kao ponderirana geometrijska sredina VV, EV i VV (primjer za kategoriju rizika C8)
Korak 6. Izračun vrijednosti rizika za kategorije rizika
C8 | Zdravlje | Težina
Opasnost (HV) | 0,9 | 0,25
Ekspozicija (EV) | 0,6 | 0,25
Slaba točka (VV) | 0,6 | 0,5
Vrijednost rizika kategorije |  | 0,67
Napomena: Težinski fakto dodjeljuje korisnik, ukupna vrijednost mora biti 1
32

## Slide 33
Praktični primjer RNTool-a
Vrijednost rizika makro kategorija izračunava se kao ponderirani zbroj vrijednosti rizika kategorija
Korak 7 Izračun vrijednosti rizika za urbani sektor (makrokategorija)
A2 | Transport | Razina rizika kategorije | Težinski faktor | Ponderirana vrijednost
A2.1 | Rizik od štete za infrastrukturu javnog prijevoza | 0,67 | 0,5 | 0,3
A2.3 | Opasnost od oštećenja biciklističkih i pješačkih staza | 0,82 | 0,25 | 0,2
A2.4 | Rizik od oštećenja cestovne mreže | 0,65 | 0,25 | 0,2
Vrijednost rizika makro kategorije |  |  |  | 0,7
Napomena: Težinski faktor dodjeljuje korisnik, ukupna vrijednost mora biti 1
33

## Slide 34
Praktični primjer RNTool-a
Vrijednost rizika u odnosu na opasnost izračunana kao ponderirani zbroj vrijednosti rizika makrokategorija (primjer za opasnost A)
Korak 8 Izračun vrijednosti rizika za opasnost
A | Obilne oborine | Razina rizika makro kategorije | Težinski faktor | Ponderirana vrijednost
A2 | Transport | 0,70 | 0,5 | 0,35
A3 | Energija | 0,82 | 0,5 | 0,41
Vrijednost rizika opasnosti |  |  |  | 0,76
Napomena: Težine dodjeljuje korisnik, ukupna vrijednost mora biti 1
34

## Slide 35
Praktični primjer RNTool-a
Ukupna vrijednost rizika izračunana kao ponderirani zbroj vrijednosti rizika opasnosti
Korak 9 Izračun ukupne vrijednosti rizika
Kod | Rizik | Vrijednost rizika opasnosti | Težinski faktor | Ponderirana vrijednost
A | Obilne oborine | 0,76 | 0,4 | 0,3
C | Ekstremne temperature | 0,82 | 0,6 | 0,5
Ukupna vrijednost rizika |  |  |  | 0,8
Napomena: Težinski faktor dodjeljuje korisnik, ukupna vrijednost mora biti 1
35

## Slide 36
REZULTATI PROCJENE RIZIKA PO KATEGORIJAMA
Sustav ocjenjivanja također daje rezultate na razini izloženih elemenata unutar urbanog sektora.
Rizik od štete za infrastrukturu javnog prijevoza
Opasnost od oštećenja biciklističkih i pješačkih staza
RIZIK 0,67
36
Kategorija rizika
Urbani sektor: Promet
Rizik od oštećenja cestovne mreže
RIZIK 0,82
RIZIK 0,65

## Slide 37
REZULTATI PROCJENE RIZIKA PO URBANOM SEKTORU
Za svaku klimatsku opasnost sustav ocjenjivanja daje ocjenu koja pokazuje razinu rizika urbanih sektora uključenih u procjenu.
Opasnost: obilne oborine
Prijevoz
Energija
RIZIK 0,70
RIZIK 0,82
37
Urbani sektori

## Slide 38
REZULTATI PROCJENE RIZIKA PO OPASNOSTIMA I UKUPNO
Primjenom sustava ocjenjivanja dobivaju se bodovi (0,1) koji predstavljaju:
ukupnu razinu rizika urbanog područja
rizik povezan sa svakom pojedinačnom opasnošću
rizik po urbanom sektoru
rizik koji se odnosi na određene izložene elemente
UKUPNI RIZIK – 0,80
RIZIK PO OPASNOSTI
Ekstremne temperature
Obilne oborine
RIZIK 0,76
RIZIK 0,82
38