## Slide 1
SuPeRBE Training Material
Climate change and built environment
Fundamentals of climate change
Level of competence: 2
Aktivita 3.2
SuPeRBE Projekt (CE0200768)
SuPeRBE školicí materiál
Úroveň odbornosti: 1
Makro oblast odbornosti: 10
Hodnocení rizik na úrovni budovy
Hazard: Extrémní horko (C)
Kategorie rizika: Otvíravé prvky fasády(C4.2)
Stavební prvek: Fasáda (C4)
Oblast odbornosti:
Oblast odbornosti: MAE10 dle
CEN Workshop Agreement 17939

## Slide 2: Vlny veder a přehřívání měst
Vlny veder jsou dlouhotrvající období extrémního horka, které zatěžují budovy i lidské zdraví. Městské oblasti jsou obzvlášť zranitelné kvůli efektu tepelného ostrova a nízkému tepelnému komfortu v budovách.
Co to zhošuje?
Co můžeme dělat?
Tmavé povrchy
Nedostatek vegetace
Špatná tepelná izolace nebo větrání budov
Efekt městského tepelného ostrova
Zastínění
Přirozené větrání
Zelené střechy a stromy
Reflexní materiály a tepelná izolace
Recognizing climate risks relevant to the built environment
Zdroj: Evropská komise, 2023

## Slide 3: Vlny veder a přehřívání budov
Recognizing climate risks relevant to the built environment
Otvíravé prvky fasády
Proč to zhoršuje situaci?
Okna jsou hlavním vstupním místem solárních zisků
Přehřívání je kombinací vysokých solárních zisků a nedostatečného větrání
Vnější stínění je jedním z klíčových prvků omezujících přehřívání
Velké, špatně zastíněné prosklení výrazně zvyšuje riziko přehřívání
Otvíravé prvky fasády jsou zásadní pro pasivní chlazení
Okna propojují budovu s venkovním mikroklimatem
Co můžeme zlepšit?
Snížit solární zisky skrze zasklení
Optimalizovat velikost a orientaci zasklení + vhodný solární faktor
Integrovat účinné vnější zastínění
Upřednostnit vnější stínění před vnitřním
Podpořit pasivní chlazení a bezpečné noční větrání
Podporovat „správné“ chování uživatelů místo maladaptace
Navrhovat stínění tak, aby při použití neblokovalo denní světlo a výhledy

## Slide 4: Vlny veder a přehřívání budov
Výrazně ovlivňují expozici a zranitelnost budovy a jsou hlavním nástrojem pro opatření adaptace na extrémní horko
Expozice – roste nebo klesá podle toho, kolik solární energie a horkého vzduchu vstupuje do budovy
Zranitelnost - jak otvory fasády podporují pasivní chlazení a umožňují udržet přijatelný komfort i během výpadků chlazení nebo elektřiny
Adaptační opatření - zaměřuje se na účinné stínění, přirozené a noční větrání a automatizaci snižující tepelné zisky
Recognizing climate risks relevant to the built environment
Fasádní otvory

## Slide 5: Nebezpečí: Extrémní horko
C4 - Fasáda
Criterion | 
C4.2.1 | Vysoce energeticky úsporné zasklení oken
C4.2.2 | Optimalizace orientace (vůči světovým stranám) a rozmístění oken
C4.2.3 | Solární stínicí zařízení pro okna
C4.2.4 | Automatizované systémy žaluzií
C4.2.5 | Regulace slunečního záření
C4.2 – Otvíravé prvky fasády

## Slide 6
Popis:
Toto kritérium hodnotí použití vysoce výkonného okenního zasklení s nízkou tepelnou propustností (součinitelem prostupu tepla – U-hodnotou) ke snížení tepelných zisků během extrémních veder, zlepšení tepelného komfortu v interiéru a podpoře pasivního chlazení, zároveň při zachování dostatečné úrovně denního světla.
Cíl:
Podporovat instalaci okenních zasklívacích systémů s nízkými U-hodnotami, které omezují nežádoucí solární a tepelně vodivé zisky v horkých obdobích, čímž snižují potřebu chlazení, zabraňují přehřívání a zajišťují komfortní podmínky v interiéru bez omezení přístupu denního světla.
Význam:
Při častějších a intenzivnějších vlnách veder může nekvalitní zasklení výrazně zvyšovat vnitřní teploty, potřebu chlazení a riziko přehřívání. Volba zasklení s nízkou U-hodnotou a vhodnými povlaky je klíčovým pasivním návrhovým opatřením, které podporuje odolný provoz budov, snižuje spotřebu energie a zvyšuje komfort uživatelů, a to při zachování vizuálního kontaktu s venkovním prostředím.
C4.2.1 Vysoce energeticky úsporné zasklení oken
Climate Tech Handbook

## Slide 7
Popis:
Toto kritérium hodnotí návrh a umístění oken s cílem optimalizovat solární zisky a denní osvětlení při současném minimalizování rizika přehřívání během extrémních vln veder. Zohledňuje se orientace budovy, funkce místností, možnosti stínění a strategie přirozeného větrání.
Cíl:
Podporovat návrhy rozmístění oken, které snižují riziko přehřívání během extrémního horka, zároveň zachovávají dostatečný přístup denního světla a umožňují účinné přirozené větrání – a to díky zohlednění orientace, velikosti, rozmístění a stínění již v raných fázích návrhu.
Význam:
V podmínkách oteplujícího se klimatu s častějšími a intenzivnějšími vlnami veder může nevhodná orientace a umístění oken vést k nadměrným solárním ziskům, zvýšené potřebě chlazení a nízkému tepelnému komfortu. Dobře navržené rozmístění oken, které vyvažuje přístup denního světla, solární kontrolu a křížové větrání, představuje klíčovou pasivní strategii pro odolné a energeticky účinné budovy.
C4.2.2 OPTIMALIZACE ORIENTACE VŮČI SVĚTOVÝM
STRANÁM A ROZMÍSTĚNÍ OKEN
Nikola House, Bratislava

## Slide 8
Popis:
Toto kritérium hodnotí instalaci a použití venkovních nebo integrovaných solárních stínicích prvků (např. lamely, přesahy, žaluzie) na oknech za účelem snížení solárních tepelných zisků během extrémních veder, a to při zachování denního světla a komfortu uživatelů.
Cíl:
Podpořit návrh a instalaci účinných solárních stínicích zařízení, která významně snižují nežádoucí solární tepelné zisky přes okna během extrémního horka, čímž omezují přehřívání, snižují potřebu chlazení a zajišťují komfortní vnitřní prostředí, aniž by narušila denní světlo a výhledy.
Význam:
V podmínkách oteplujícího se klimatu mohou okna bez dostatečného stínění vést k vysokým solárním ziskům, zvýšené potřebě chlazení, oslnění a tepelnému nekomfortu, zejména během vln veder. Vhodně navržené a provozované solární stínicí prvky (pevné, pohyblivé nebo dynamické) představují klíčové pasivní opatření pro regulaci solárního záření, podporu tepelného komfortu a zvýšení odolnosti a energetické výkonnosti budov.
C4.2.3 Solární stínící prvky oken
Cancer center for the University of Arizona

## Slide 9
Popis:
Toto kritérium hodnotí implementaci automatizovaných systémů žaluzií, které reagují na solární záření, vnitřní teplotu nebo časové programy, aby snížily tepelné zisky a zlepšily tepelný komfort během extrémních veder, a to při zachování dostupnosti denního světla a podpoře strategií pasivního chlazení.
Cíl:
Zvýšit využití automatizovaných systémů žaluzií v pravidelně užívaných místnostech tak, aby žaluzie spolehlivě reagovaly na přehřívání a solární zisky, čímž se omezí vnitřní tepelné zatížení, sníží potřeba chlazení a zlepší tepelný i vizuální komfort — bez toho, aby bylo nutné se spolehnout pouze na chování uživatelů.
Význam:
Během extrémních veder jsou ručně ovládané žaluzie často používány nekonzistentně, což vede k trvalým solárním ziskům, oslnění a přehřívání. Automatizované systémy žaluzií, které reagují na solární záření, vnitřní teplotu nebo časové programy, poskytují předvídatelnou regulaci solárních zisků, podporují pasivní chlazení a strategie přirozeného větrání a zvyšují odolnost a energetickou výkonnost budovy — zejména v pravidelně užívaných prostorech.
C4.2.4 Automatizované systémy žaluzií
Guthrie Doiglas

## Slide 10
Popis:
Tento indikátor hodnotí, zda budova dokáže omezit přehřívání během vln veder prostřednictvím kontroly celkové prostupnosti solární energie okenními systémy — tj. zasklením v kombinaci s pevnými nebo pohyblivými stínicími prvky.
Cíl:
Podporovat návrhy oken a stínění s nízkou celkovou prostupností solární energie, aby byly solární zisky v létě účinně regulovány, čímž se sníží riziko přehřívání a potřeba chlazení, zatímco je zachováno dostatečné denní světlo a výhledy.
Význam:
Při častějších a intenzivnějších vlnách veder mohou nadměrné solární zisky způsobené špatně navrženým zasklením a stíněním vést k vysokým vnitřním teplotám, nekomfortu a zvýšeným nárokům na chlazení. Regulace celkového solárního faktoru okenních systémů je proto klíčovou pasivní strategií pro klimaticky odolné a energeticky účinné budovy.
C4.2.5 Regulace slunečního záření
Wooden butterfly shutters