## Slide 1
SuPeRBE Training Material
Climate change and built environment
Fundamentals of climate change
Level of competence: 2
Activity 3.2
SuPeRBE Project (CE0200768)
SuPeRBE školicí materiál
Level of competence: 2
Makro oblast odbornosti: 10
Hodnocení rizik na úrovni budovy
Hazard: Extrémní teplo (C)
Kategorie rizika: Komfort (C4.15)
Stavební prvek: Uživatelé budovy (C4)
Oblast odbornosti:
Macro Area of Expertise: MAE10 according
to the CEN Workshop Agreement 17939

## Slide 2: Vlny horka a přehřívání měst
Vlny horka jsou dlouhotrvající období extrémních teplot, která výrazně zatěžují budovy i lidské zdraví. Městské oblasti jsou obzvláště zranitelné v důsledku efektu městského tepelného ostrova a nedostatečné tepelné pohody v budovách.
Co situaci zhoršuje?
Co s tím můžeme dělat?
Tmavé povrchy
Nedostatek vegetace
Nedostatečná tepelná izolace nebo větrání budov
Efekt městského tepelného ostrova
Stínění
Přirozené větrání
Zelené střechy a stromy
Reflexní materiály a kvalitní tepelná izolace
Identifikace klimatických rizik relevantních pro zastavěné prostředí
Source: European Commission, 2023

## Slide 3: Vlny horka a přehřívání měst
Recognizing climate risks relevant to the built environment
Komfort uživatel budovy
Jak zhoršují situaci?
Vysoké vnitřní teploty a jejich výkyvy. Pocity horka, únava, malátnost, bolesti hlavy, snížená schopnost soustředění.
Tepelné zisky akumulované ve stěnách se s časovým zpožděním uvolňují do interiéru (noční přehřívání).
Přímé sluneční záření a oslnění (vizuální nepohoda, nutnost mhouřit oči, práce „ve stínu“ obrazovek, častější bolesti hlavy).
Nedostatek čerstvého vzduchu.
Omezená možnost ovlivnit vnitřní prostředí.
Hluk a konflikty spojené s větráním.
Zranitelné skupiny (vyšší riziko zdravotních problémů a subjektivní nepohody).
Co můžeme udělat lépe?
Jasně definovat a komunikovat podmínky tepelného komfortu
Poskytnout uživatelům jednoduché nástroje a návody
Umožnit individuální nastavení, kde je to možné
Vytvářet „cool rooms“ / chladnější útočiště
Podporovat zdravé chování během vln veder
Zavádět organizační a provozní opatření
Věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám

## Slide 4: Vlny horka a přehřívání měst
Uživatelé, jejich chování a způsob používání ovládacích prvků výrazně ovlivňují jejich skutečný komfort a zdravotní rizika.
Expozice - závisí na tom, kde a jak lidé prostory používají (orientace využívaných místností, podlaží, blízkost oken), na jejich režimu užívání, aktivitách, oblečení a na přístupu ke stínění a větrání; ovlivňuje, kolik tepla a slunečního záření uživatelé během dne zažívají.
Zranitelnost - je dána tepelnou citlivostí uživatelů, jejich věkem, zdravotním stavem, dobou trávenou uvnitř a schopností chápat a používat ovládací prvky (okna, stínění, chladicí systémy); stává se kritickou během vln veder, výpadků proudu nebo při omezené chladicí kapacitě.
Adaptační opatření- zaměřují se na snížení tepelné expozice uživatelů (chladnější místnosti, stínění, větrání), podporu adaptivního chování (návody, srozumitelné ovládací prvky) a upřednostnění zranitelných skupin v budově jako součást pasivních a provozních chladicích strategií.
Recognizing climate risks relevant to the built environment
Uživatelé budovy

## Slide 5
HODNOCENÍ RIZIK DOPADŮ NA TEPELNÝ KOMFORT UŽIVATEL BUDOVY
Hazard: Extrémní teplo
Prvek vystavený riziku: Uživatelé budov
EXTRÉMNÍ TEPLO
KOMFORT
UŽIVATELÉ BUDOVY
HAZARD
PRVEK VYSTAVENÝ RIZIKU
KATEGORIE

## Slide 6
Hazard
Zranitelnost
Expozice
Riziko
Socio-ekonomické
procesy
Klima
ŘETĚZEC DOPADU
HAZARD
EXTRÉMNÍ TEPLO
KOMFORT
PRVEK VYSTAVENÝ RIZIKU
KATEGORIE
ÚROVEŇ RIZIKA
UŽIVATELÉ BUDOVY
ZRANITELNOST
CITLIVOST
ÚROVEŇ ADAPTACE
KRITÉRIUM
INDIKÁTOR
HODNOTA INDIKÁTORU

## Slide 7
C4.15 UŽIVATELÉ BUDOVY | INDIKÁTOR
C15.1.1 Tepelný komfort | Procento doby obsazení během období chlazení, po kterou operativní vnitřní teplota v pravidelně užívaných prostorech překračuje 27 °C.
C15.1.2 Tepelný komfort v 2050 | Procento doby obsazení během období chlazení v roce 2050, po kterou operativní vnitřní teplota v pravidelně užívaných prostorech překračuje 27 °C, na základě dynamických simulací s použitím budoucích klimatických dat.
C15.1.3 Index tepelného komfortu | Hodnota indexu Predicted Mean Vote (PMV), která vyjadřuje průměrný pocit tepelné pohody uživatelů na sedmibodové škále od -3 (zima) do +3 (horko).
C15.1.4 Optimalizace tepelného komfortu | Procento pravidelně užívaných místností, ve kterých mohou uživatelé upravovat a řídit tepelné podmínky (např. otevíratelná okna, uživatelsky ovladatelné stínění, lokální ventilátory, termostaty) v reakci na extrémní teplo.
KRITÉRIA

## Slide 8
C4.15 UŽIVATELÉ BUDOVY | INDIKÁTOR
C15.1.1 Tepelný komfort | Procento doby obsazení během období chlazení, po kterou operativní vnitřní teplota v pravidelně užívaných prostorech překračuje 27 °C.
C15.1.2 Tepelný komfort v 2050 | Procento doby obsazení během období chlazení v roce 2050, po kterou operativní vnitřní teplota v pravidelně užívaných prostorech překračuje 27 °C, na základě dynamických simulací s použitím budoucích klimatických dat.
C15.1.3 Index tepelného komfortu | Hodnota indexu Predicted Mean Vote (PMV), která vyjadřuje průměrný pocit tepelné pohody uživatelů na sedmibodové škále od -3 (zima) do +3 (horko).
C15.1.4 Optimalizace tepelného komfortu | Procento pravidelně užívaných místností, ve kterých mohou uživatelé upravovat a řídit tepelné podmínky (např. otevíratelná okna, uživatelsky ovladatelné stínění, lokální ventilátory, termostaty) v reakci na extrémní teplo.
CRITERIA
HAZARD
EXTRÉMNÍ TEPLO
KOMFORT
PRVEK VYSTAVENÝ RIZIKU
KATEGORIE
ÚROVEŇ RIZIKA
UŽIVATELÉ BUDOVY
ZRANITELNOST
CITLIVOST
ÚROVEŇ ADAPTACE
KRITÉRIUM
INDIKÁTOR
HODNOTA INDIKÁTORU

## Slide 9
Popis:
This criterion assesses thermal comfort in buildings under current climate conditions by evaluating the share of occupied time during the cooling season when operative indoor temperatures exceed 27 °C in regularly occupied spaces, indicating overheating risks and the building’s resilience during extreme heat events.
Cíl:
Cílem je omezit přehřívání v pravidelně užívaných prostorech minimalizací podílu doby obsazení s operativní vnitřní teplotou nad 27 °C během období chlazení.
Význam:
Tepelný komfort je zásadní pro zdraví, pohodu a produktivitu uživatelů. Častější a intenzivnější vlny veder zvyšují riziko přehřívání v budovách, které nebyly navrženy pro vyšší teploty. Kvantifikace doby s teplotou nad 27 °C poskytuje jednoznačný ukazatel pro hodnocení rizika přehřívání a účinnosti pasivních i aktivních opatření za současných klimatických podmínek.
C15.1.1 Tepelný komfort

## Slide 10
Indikátor:
Podíl obsazeného času během chladicí sezóny, kdy operativní vnitřní teplota v pravidelně užívaných prostorech překročí 27 °C, vyjádřený jako procento z celkového obsazeného času.
Referenční hodnoty:
Kritická hodnota (1): > 10 % obsazeného času nad 27 °C
Optimální hodnota (0): ≤ 5 % obsazeného času nad 27 °C
Výpočet:
Indikátor se vypočítá jako podíl obsazeného času během chladicí sezóny, kdy operativní vnitřní teplota v pravidelně užívaných prostorech překračuje 27 °C, a vyjádří se jako procento z celkového obsazeného času.
C15.1.1 tepelný komfort

## Slide 11
C15.1.2 Tepelný komfort v roce 2050
Popis: Toto kritérium hodnotí budoucí tepelnou pohodu v budovách podle klimatických scénářů pro rok 2050 tím, že posuzuje podíl obsazeného času během sezóny vyžadující chlazení, kdy operativní vnitřní teplota v pravidelně užívaných prostorech překračuje 27 °C. Tím indikuje potenciální rizika přehřívání během extrémních horkých období za podmínek změny klimatu.
Cíl: Předvídat a omezit budoucí přehřívání v pravidelně užívaných prostorech minimalizací podílu obsazeného času s operativní vnitřní teplotou nad 27 °C během chladicí sezóny za klimatických podmínek roku 2050.
Význam: Očekává se, že změna klimatu do roku 2050 zvýší četnost, délku trvání i intenzitu vln veder, což může výrazně zhoršit vnitřní tepelnou pohodu a zvýšit zdravotní rizika pro uživatele v budovách, které nejsou přizpůsobené. Vyhodnocení podílu obsazeného času nad 27 °C v budoucích klimatických scénářích poskytuje oporu v datech pro navrhování i renovace budov tak, aby zůstaly komfortní a odolné v teplejším klimatu.

## Slide 12
Indikátor:
Podíl obsazeného času během chladicí sezóny v roce 2050, kdy operativní vnitřní teplota v pravidelně užívaných prostorech překračuje 27 °C, stanovený na základě dynamických tepelných simulací s využitím budoucích klimatických meteorologických souborů, vyjádřený jako procento z celkového obsazeného času.
Referenční hodnoty:
Kritická hodnota (1): > 10 %
Optimální hodnota (0): ≤ 5 %
Výpočet:
Indikátor se vyjádří jako procento obsazených hodin během chladicí sezóny simulované s klimatickými daty pro rok 2050, ve kterých je operativní vnitřní teplota v pravidelně užívaných prostorech vyšší než 27 °C.
C15.1.2 Tepelný komfort v roce 2050

## Slide 13
Popis:
Toto kritérium hodnotí tepelnou pohodu v obsazených prostorech během období extrémních veder pomocí indexu PMV (Predicted Mean Vote), který vyjadřuje tepelný pocit uživatelů na základě teploty vzduchu, střední radiační teploty, vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu, oblečení a úrovně aktivity.
Cíl:
Udržet vnitřní podmínky během extrémních veder tak, aby tepelný pocit uživatelů zůstával co nejblíže neutrálnímu stavu, a zabránit podmínkám, které jsou vnímány jako příliš horké nebo příliš chladné, čímž se chrání komfort, pohoda a výkonnost.
Význam:
Během vln veder mohou zvýšené vnitřní teploty, vyšší vlhkost a nízké proudění vzduchu vést k výraznému tepelnému diskomfortu, poklesu produktivity a potenciálním zdravotním rizikům pro uživatele. Index PMV poskytuje integrovanou, na uživateli založenou míru tepelné pohody, která umožňuje projektantům a provozovatelům posoudit, zda vnitřní podmínky během extrémních veder zůstávají v přijatelných mezích komfortu.
E15.1.3 Index tepelného komfortu

## Slide 14
Indikátor: Hodnota indexu PMV (Predicted Mean Vote) vyjadřující průměrný tepelný pocit uživatelů na sedmibodové škále od -3 (chladno) do +3 (horko), vypočtená pro reprezentativní obsazené prostory během období extrémních veder.
Referenční hodnoty: Kritická hodnota (1): PMV mimo rozmezí -0,7 až +0,7 Optimální hodnota (0): PMV v rozmezí -0,5 až +0,5
Výpočet: Indikátor se vyjádří jako index PMV pro reprezentativní obsazené prostory za podmínek extrémních veder, vypočtený podle EN ISO 7730 z měřených nebo simulovaných parametrů prostředí a typických charakteristik uživatelů.
E15.1.3 Index tepelného komfortu

## Slide 15
Popis:
Toto kritérium hodnotí zajištění uživatelsky nastavitelného a ovladatelného tepelného prostředí v obsazených prostorech s cílem zvýšit tepelnou pohodu, posílit možnost uživatelů reagovat během epizod extrémních veder a podpořit pasivní i aktivní strategie tepelné adaptace v rámci budovy.
Cíl:
Maximalizovat podíl pravidelně užívaných místností, ve kterých mohou uživatelé aktivně upravovat tepelné podmínky (např. okna, stínění, lokální ventilátory, termostaty), čímž se zlepší komfort a umožní rychlá reakce na extrémní horko.
Význam:
Schopnost uživatelů ovládat své tepelné prostředí je klíčovým faktorem vnímaného komfortu a akceptace vnitřních podmínek, zejména během vln veder. Pokud uživatelé nemohou otevřít okna, nastavit stínění nebo ovlivnit teplotní nastavení, roste diskomfort i stres a technické systémy musí více kompenzovat. Zajištění jednoduchých a dostupných ovládacích prvků ve většině obsazených místností zvyšuje odolnost a podporuje pasivní i aktivní strategie chlazení.
C15.1.4 Optimalizace tepleného komfortu

## Slide 16
Indikátor:
Podíl pravidelně užívaných místností, ve kterých mohou uživatelé upravovat a ovládat tepelné podmínky (např. otevíratelná okna, uživatelsky ovládané stínění, lokální ventilátory, individuální termostaty), vyjádřený jako procento ze všech pravidelně užívaných místností.
Referenční hodnoty:
Kritická hodnota (1): < 50 %
Optimální hodnota (0): ≥ 90 %
Výpočet:
Indikátor se vyjádří jako procento pravidelně užívaných místností, které uživatelům poskytují alespoň jeden účinný způsob, jak upravit tepelné podmínky.
C15.1.4 Optimalizace tepleného komfortu

## Slide 17
Hazard Value (HV) = This information is provided by SECAPs or by experts’ judgment
PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU HAZARDU
Nebezpečná událost |  | Pozvolna nastupující proces |  | Hodnota hazardu (HV)
Častá | Pravděpodobný častý výskyt během života (každých 10 let) | Velmi pravděpodobné | Velmi pravděpodobný výskyt v následujících 10 letech | 1 – 0,9
Pravděpodobná | Pravděpodobný výskyt několikrát během života (každých 25 let) | Pravděpodobné | Pravděpodobný výskyt v následujících 10 letech | 0,89 – 0,66
Občasná | Pravděpodobný výskyt někdy během života (každých 50 let) | Stejně pravděpodobné jako nepravděpodobné | Stejně pravděpodobné, že nastane / nenastane v následujících 10 letech | 0,65 – 0,33
Vzácná | Nepravděpodobná, ale stále možná během života (každých 100 let) | Nepravděpodobné | Nepravděpodobný výskyt v následujících 10 letech | 0,32 – 0
Například: Hodnota Hazardu (HV) = 0.8 (Pravděpodobná)