## Slide 1
SuPeRBE Training Material
Climate change and built environment
Fundamentals of climate change
Level of competence: 2
Aktivita 3.2
SuPeRBE Project (CE0200768)
Školicí materiál SuPeRBE
2 Hodnoticí systém RBE
Kompetenční úroveň: 2
2.2 Nástroj RBTool
Makro oblast odbornosti:
Oblast odbornosti:
Oblast odbornosti: AE2.2 na základě
CEN Workshop Agreement 17939

## Slide 2
RBTool (Resilient Building Tool) je rámec, který aplikuje metodiku RBE na úrovni jednotlivých budov. Umožňuje hodnocení klimatických rizik pro nové i stávající objekty prostřednictvím analýzy zranitelnosti jejich prvků.
Nástroj rozděluje tuto analýzu do dvou hlavních makrokategorií:
stavební prvky (např. materiály, technické systémy, konstrukční části),
exponované prvky (např. uživatelé, funkce budovy, lokalizační faktory).
Tímto přístupem RBTool propojuje hazardy, expozici a zranitelnost a vytváří přesný profil rizik budovy. Výsledky pak podporují návrh adaptačních opatření, plánování rekonstrukcí a navrhování odolných budov vůči klimatickým změnám.
Co je nástroj RBTool?
Notes: The RBE Method serves as the methodological foundation of the RBE Assessment System. It is a multi-criteria analysis approach developed to evaluate climatic risk at the building and neighbourhood scales. Grounded in the impact chains conceptual model, the method generates:
an overall risk score for a given area, and
a set of complementary indicators that detail the level of climate-related risk across specific risk categories and urban sectors.

## Slide 3
RBTool implementuje metodiku RBE
RBTool je obecný rámec, který implementuje metodiku RBE.
Metodika RBE je vícekriteriální analytický přístup vyvinutý pro hodnocení klimatických rizik na úrovni budovy a jejího okolí.
RBTool vytváří celkové rizikové skóre pro danou budovu a zároveň soubor doplňujících indikátorů, které podrobně popisují úroveň klimatického rizika v jednotlivých kategoriích a pro konkrétní stavební prvky.
Metodika RBE vychází z konceptu rizika dle IPCC AR6.IPCC AR6 (Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu) představuje nejnovější a nejkomplexnější vědecké zhodnocení poznatků o změně klimatu. Definuje klimatické riziko jako vzájemné působení hazardu (hazard), expozice (exposure) a zranitelnosti (vulnerability).

## Slide 4
Nástroj RNTool je rozdělen do následujících částí:
Oblast (Issues): Nejvýznamnější klimatická nebezpečí pro budovy ve střední Evropě.
Makro kategorie (Macro-Categories): Systémy a komponenty budov.
Exponované prvky (Exposed Elements): Fyzické podkomponenty v rámci každé makro kategorie.
Kategorie rizik (Risk Categories): Konkrétní páry hazard × exponovaný prvek.
Indikátory (Indicators): Kvalitativní a kvantitativní.
HAZARD
RIZIKO
EXPOZICE
ZRANITELNOST
CITLIVOST
ÚROVEŇ ADAPTACE
ÚROVEŇ RIZIKA
INDIKÁTOR
HODNOTA INDIKÁTORU
KRITÉRIUM
OBLAST
KATEGORIE
Schéma: Řetězec dopadů a prvky metodiky RBE
Struktura nástroje RBTool

## Slide 5
Středoevropská verze nástroje RBTool podporuje hodnocení klimatických rizik ve vztahu k následujícím tematickým oblastem:
B Povodně
C Extrémní teploty
D Sucho
E Bouře
G Sesuvy půdy
A Intenzivní srážky
Oblasti (ISSUES)
3
Struktura nástroje RBTool
F Přírodní požáry

## Slide 6
Klíčové stavební prvky, které jsou v nástroji RBTool pro střední Evropu hodnoceny:
Sanitární systémy
Ventilační systém
Energetické systémy
Nosný konstrukční rám
Nenosné prvky
Základy
Další systémy
Inženýrské sítě
Obyvatelé
Krajinářské úpravy
Komunita
Lokalita
Struktura nástroje RBTool
MAKRO KATEGORIE

## Slide 7
Kategorie rizik představuje konkrétní rizika vyplývající z interakce mezi hazardem a exponovaným prvkem v rámci konkrétní stavební části (makro kategorie).
Kategorie rizik byly definovány ve středoevropské verzi RBTool. Tyto kategorie zahrnují všech sedm hazardů (Issues) hodnocených v nástroji a pokrývají klíčové městské sektory nejvíce relevantní pro klimatickou adaptaci na úrovni čtvrtí (urbanistických celků).
Oblast: Intenzivní srážky
Komponenty budovy: Fasáda
Exponovaný prvek: Systémy vnějších stěn
Kategorie: A4.2 Riziko poškození výplní otvorů fasády (oken a dveří)
Představuje interakci mezi
konkrétně
Struktura nástroje RBTool
Kategorie rizik

## Slide 8: Kritéria a indikátory
Stejně jako u RNTool je každá kategorie rizika v RBTool hodnocena prostřednictvím strukturované sady kritérií zranitelnosti, expozice a hazardu, která jsou převedena do praxe prostřednictvím indikátorů.
Každý indikátor je definován:
popisem a jednotkou (pokud je relevantní)
směrem výkonu (HIB = vyšší je lepší, LIB = nižší je lepší, nebo kvalitativní)
referenčními hodnotami:
    hodnota 0 = optimální stav (skóre = 0)
    hodnota 1 = kritický stav (skóre = 1)
metodikou hodnocení
zdroji dat
odkazy

## Slide 9: Kritéria expozice
Pokud jde o expozici, RBTool využívá jediné kvalitativní kritérium nazvané „Velikost expozice“ (Exposure Magnitude), které je spojeno s kvalitativním ukazatelem „Úroveň expozice“ (Exposure Level). Tento ukazatel slouží k vyjádření míry, do jaké je konkrétní exponovaný prvek přítomen, a tedy potenciálně ovlivněn konkrétní klimatickým hazardem. Úroveň expozice uvádí kolik prvků je exponováno, přičemž se zaměřuje na množství nebo rozšířenost exponovaných prvků v rámci budovy.
Úroveň expozice Normalizovaná hodnota | Scénář
0,1 | Velmi málo izolovaných vystavených prvků nebo celková plocha <5 % dané stavební složky (makro kategorie)
0,3 | Několik vystavených prvků nebo celková plocha <15 % odpovídající stavební složky (makro kategorie)
0,5 | Střední počet vystavených prvků nebo celková plocha mezi 15 % a 30 % odpovídající stavební složky (makro kategorie)
0,7 | Velké množství vystavených prvků nebo celková plocha mezi 30 % a 60 % odpovídající stavební složky (makro kategorie)
0,9 | Vystavené prvky převažují v dané stavební složce (makro kategorii) nebo celková plocha >60 % odpovídající stavební složky (makro kategorie)

## Slide 10: Kontextualizace
Aby mohl být nástroj RBTool využíván efektivně, vyžaduje kontextualizaci, která transformuje obecný rámec do lokálního operačního nástroje hodnocení přizpůsobeného konkrétním budovám a územním potřebám.
Zajišťuje:
Relevanci ukazatelů
Použití vhodných referenčních hodnot
Smysluplné hodnoty rizika
Efektivní hodnocení zaměřené na to, co je skutečně podstatné

## Slide 11: Přehled procesu kontextualizace
Výběr relevantních hazardů
Výběr makro kategorií a kategorií rizik
Definice referenční hodnoty
Stanovení váhových faktorů
Lokální data a validace ukazatelů
Hlavní kroky:

## Slide 12: Krok 1: Výběr relevantních hazardů
Klimatické hazardy mají v jednotlivých oblastech různou míru významnosti. Proto je prvním krokem kontextualizace výběr nejdůležitějších oblastí (hazardů) pro místní podmínky. Tento výběr může být založen na:
lokálním nebo regionálním hodnocení klimatické zranitelnosti
SECAPu nebo národní strategii adaptace
historických datech o škodách na budovách
konzultacích se zúčastněnými stranami (např. místní inženýři, správci zařízení a sítí)
Hazardy se zanedbatelnou pravděpodobností nebo dopadem mohou být vyloučena z lokální verze RBTool.

## Slide 13: Krok 2: Výběr makro kategorií a kategorií rizik
Kategorie rizik přiřazené ke každé makro kategorii je třeba vybírat s ohledem na typologii a využití budovy.
Například nemocnice a bytový dům mohou vyžadovat odlišné sady kategorií rizik kvůli rozdílným profilům zranitelnosti a kritickým funkcím.
Kategorie rizik
Každá makro kategorie odpovídá stavebním prvkům, prostorám nebo uživatelům, kteří mohou, ale nemusí být přítomni v závislosti na návrhu, funkci a kontextu budovy. Zařazení makro kategorie do hodnoticího procesu by mělo odrážet její skutečnou relevanci a přítomnost v konkrétní budově.
Makro kategorie

## Slide 14: Krok 3: Stanovení váhových faktorů
V rámci RBTool by přiřazení váhy pro jednotlivé kategorie rizik a makro kategorie mělo vycházet z jejich relativní důležitosti v konkrétním kontextu hodnocení. Proces stanovení vah by měl zohledňovat:
Funkční význam
Citlivost vůči zranitelnosti
Potenciální důsledky poškození nebo narušení
Odborný úsudek a participativní metody

## Slide 15: Krok 4: Validace indikátorů a zdroje
1. Ověřit lokální data s ohledem na:
  Dostupnost a přesnost informací
  Kompatibilitu dat s hodnoticí metodikou
2. V případě potřeby upravit indikátory.
3. Zdokumentovat zdroje dat, například energetické audity, BIM, inspekce na místě.

## Slide 16: Hodnocení napříč měřítky
Makro kategorie | Sektor města
Základy | Budovy
Nosný konstrukční rám | Budovy
Nenosné prvky | Budovy
Fasáda | Budovy
Střecha | Budovy
Interiérové vybavení | Budovy, voda
Integrované světelné systémy | Energie, zdraví
Energetické systémy | Energie, zdraví
Ventilační systémy | Energie, zdraví
Sanitární systémy | Energie, zdraví
Další systémy | Energie, zdraví
Infrastruktura služeb | Energie, zdraví
Úpravy krajiny | Životní prostředí a biodiverzita
Obyvatelé | Zdraví
Lokalita | Budovy
Komunita | Ochrana občanů a nouzové situace
RBTool a RNTool používají stejný systém kategorizace městských sektorů, což umožňuje, aby data byla konzistentní a plánování koordinované na úrovni budov i čtvrtí.
Díky tomu lze opatření na úrovni budov směřovat k posílení odolnosti celého města a strategie čtvrtí vycházejí z konkrétních informací o zranitelnosti jednotlivých budov.

## Slide 17
Kritéria zranitelnosti a hazardů RBTool jsou podobná těm v RNTool, což zajišťuje hodnocení napříč měřítky – umožňuje analyzovat stejný sektor (např. voda, energie, doprava) komplexně - od jeho zdrojů v budovách až po jeho řízení na úrovni sousedství.
Expozice je hodnocena pomocí jediného kvalitativního kritéria:
Úroveň expozice: Počet prvků vystavených riziku.
Normalizovaná škála: od 0,1 (velmi málo prvků) do 0,9 (dominantní přítomnost).
Specifičnost indikátorů nástroje RBTool

## Slide 18
Hodnoty rizika poskytované na více úrovních:
Dle kategorie rizika: Umožňuje podrobně porozumět konkrétním typům klimatických rizik, která ovlivňují budovu (např. riziko záplav, tepelný stres, poškození větrem).
Dle makro kategorie (např. fasáda, střecha): Usnadňuje cílené hodnocení stavebních prvků a pomáhá identifikovat, které konstrukční části jsou nejvíce zranitelné.
Celkové riziko budovy: Agreguje všechny kategorie do jednoho ukazatele a poskytuje komplexní pohled na celkové klimatické riziko budovy.
Podpora rozhodování pro:
Renovace budov odolných vůči klimatu: Vede návrh a realizaci adaptačních opatření ke zvýšení odolnosti budovy vůči očekávaným klimatickým hazardům.
Prioritizace zásahů: Pomáhá zainteresovaným stranám efektivně alokovat zdroje identifikací nejurgentnějších a nejúčinnějších opatření.
Integrace s výsledky RNTool na úrovni čtvrtí: Zajišťuje konzistenci mezi hodnocením budov a širšími strategiemi odolnosti čtvrtí, podporuje koordinované plánování klimatické adaptace.
Výstupy a jejich využití