## Slide 1
SuPeRBE Training Material
Climate change and built environment
Fundamentals of climate change
Level of competence: 2
Aktivita 3.2
SuPeRBE Project (CE0200768)
Školicí materiál SuPeRBE
Kompetenční úroveň: 3
Oblast odbornosti: AE2.3 podle
CEN Workshop Agreement 17939
2 Hodnoticí systém RBE
2.3 Nástroj RNTool
Makro oblast odbornosti:
Oblast odbornosti:

## Slide 2
RNTool (Resilient Neighbourhood Tool) je rámec, který aplikuje metodiku RBE na úrovni urbanistických celků a městských čtvrtí. Převádí metodologickou strukturu RBE do nástroje schopného hodnotit celkovou úroveň klimatického rizika napříč různými hazardy, městskými sektory a ohroženými prvky.
Nástroj RNTool - klíčová charakteristika
Modulární a adaptabilní struktura.
7 klimatických hazardů, 84 kategorií rizk, více než 1000 hodnoticích kritérií.
Cíl: poskytnout městům přizpůsobitelný a prakticky využitelný nástroj pro adaptaci na klimatickou změnu.
2
Co je nástroj RNTool?

## Slide 3
Středoevropská verze nástroje RNTool podporuje hodnocení klimatických rizik ve vztahu k následujícím oblastem:
OBLASTI (ISSUES)
3
Struktura nástroje RNTool
B Povodně
C Extrémní teploty
D Sucho
E Bouře
G Sesuvy půdy
A Intenzivní srážky
F Přírodní požáry

## Slide 4
Turismus (intenzivní srážky, extrémní teploty, sesuvy půdy)
Zdraví (intenzivní srážky, povodně, extrémní teploty, sucho, bouře)
Voda (povodně, sucho)
Energie (intenzivní srážky, extrémní teploty, bouře)
Budovy (intenzivní srážky, povodně, extrémní teploty, bouře, sesuvy půdy)
4
Klíčové městské sektory (8), které jsou řešeny v nástroji RNTool pro střední Evropu:
Struktura nástroje RNTool
MAKRO KATEGORIE
Životní prostředí a biodiverzita (extrémní teploty, sucho)
Záchranné složky (intenzivní srážky, povodně, extrémní teploty, sucho, bouře, přírodní požáry, sesuvy půdy)
Doprava (intenzivní srážky, povodně, extrémní teploty, bouře, přírodní požáry, sesuvy půdy)

## Slide 5
Ve středoevropské verzi nástroje RNTool bylo definováno 84 kategorií rizik. Tyto kategorie pokrývají všech sedm tematických oblastí (klimatických hazardů), které nástroj zohledňuje, a zahrnují klíčové městské sektory nejvíce relevantní pro adaptaci na změnu klimatu na úrovni čtvrtí a urbanistických celků.
Oblast: Intenzivní srážky
Městský sektor: Voda
Exponovaný prvek:
Podíl nepropustných povrchů
5
Struktura nástroje RNTool
Kategorie rizik
Kategorie rizika představuje konkrétní riziko vyplývající ze vzájemného působení oblasti a exponovaného prvku (Exposed Element) v rámci určitého městského sektoru (makro kategorie).
Kategorie: A4.2 Poškození vodovodní sítě
Představuje interakci mezi
konkrétně

## Slide 6
6
Struktura nástroje RNTool

## Slide 7
7
Struktura nástroje RNTool

## Slide 8
Počet kritérií zranitelnosti a expozice pro každou oblast (Issue):
Intenzivní srážky: 240
Povodně: 300
Extrémní teploty: 157
Sucho: 36
952 kritérií zranitelnosti a expozice (přímo spojených s kategorií rizik)
70 kritérií rizik (spojených s jednotlivými oblastmi/Issue)
Bouře: 124
Přírodní požáry: 15
Sesuvy půdy: 80
Každá kategorie rizika v nástroji RNTool je hodnocena pomocí strukturované sady kritérií, která jsou převedena do praxe prostřednictvím indikátorů. Tyto indikátory představují základní jednotky pro měření úrovně zranitelnosti, expozice a nebezpečí na úrovni městské čtvrti.
Verze RNTool pro střední Evropu obsahuje celkem 1 022 hodnoticích kritérií, rozdělených následovně:
8
Struktura nástroje RNTool
KRITÉRIA A INDIKÁTORY

## Slide 9
G10 | TURISMUS |  | 
G10.1 | Riziko poškození hotelů a rekreačních zařízení |  | 
ZRANITELNOST |  |  | 
Kód | Kritérium | Indikátor | Jednotka
G10.1.1 | Hřeben nebo pata svahu | Vzdálenost od hřebene nebo paty svahu | Metry (m)
G10.1.2 | Odvodňovací systémy na pozemku | Přítomnost odvodňovacího systému v dané oblasti | Kapacita v litrech za sekundu (L/s); Stav (dobrý/průměrný/špatný)
G10.1.3 | Opěrné konstrukce | Přítomnost opěrných konstrukcí nebo systémů stabilizace svahů | (Ano/Ne)
EXPOZICE |  |  | 
G10.1-E1 | Hustota hotelů a resortů | Celkový zastavěný objem hotelů a resortů dělený rozlohou městské oblasti | m3/m2
9
Struktura nástroje RNTool
KRITÉRIA A INDIKÁTORY

## Slide 10
Popis indikátoru a měrná jednotku (pokud je relevantní)
Reference:
vědecká literatura, technické standardy,
další relevantní zdroje
Zdroje dat a doporučení, kde je najít nebo jak je sbírat.
Metodika hodnocení
popis výpočtu jednotlivých indikátorů
Referenční hodnoty:
hodnota 0 = optimální stav (normalizované skóre = 0)
hodnota 1 = kritický stav (normalizované skóre = 1)
Směr výkonnosti:
HIB = čím vyšší tím lepší,
LIB = čím nižší tím lepší, nebo kvalitativní
Poznámka: Referenční hodnoty jsou definovány v RNTool, ale jsou určeny k přizpůsobení místním podmínkám pro efektivní využití
10
Struktura nástroje RNTool
Pro každý indikátor RNTool definuje:
3
2
1
6
5
4

## Slide 11
Nástroj RNTool je obecný rámec pro hodnocení, který poskytuje komplexní strukturu pro posuzování klimatických rizik na úrovni čtvrtí (urbanistických celků).
Aby se však RNTool mohl stát prakticky využitelným nástrojem, musí projít procesem kontextualizace. Tento proces převádí obecný rámec do podoby funkčního hodnotícího nástroje pro konkrétní oblast.
Proces kontextualizace zahrnuje několik klíčových kroků, z nichž každý přispívá k přizpůsobení RNTool jedinečným charakteristikám místního kontextu.
11
Základní kroky:
Výběr relevantních oblastí (hazardů)
Výběr makro kategorií (městských sektorů)
Výběr kategorií rizik
Stanovení referenčních kritérií (benchmarking kritérií)
Přiřazení váhy
Kontextualizace RNTool

## Slide 12
Aby se RNTool stal prakticky využitelným nástrojem, musí projít procesem kontextualizace. Tento proces převádí obecný rámec do podoby funkčního hodnoticího nástroje. Proces kontextualizace zahrnuje několik klíčových kroků, z nichž každý přispívá k přizpůsobení RNTool jedinečným charakteristikám místního kontextu.
První krok: Výběr relevantních oblastí (hazardů), které jsou nejvýznamnější pro specifický kontext dané lokality. Tento výběr může být řízen následujícími faktory:
12
Kontextualizace RNTool
Výběr relevantních oblastí (hazardů)
Stávající SECAPy (Akční plány pro udržitelnou energii a klima)
Regionální nebo národní plány a strategie adaptace na změnu klimatu
Historická data o extrémních jevech počasí
Konzultace s místními odborníky a zástupci stakeholderů.

## Slide 13
Závislost služeb na ohrožené infrastruktuře. Pokud správná funkce určitého sektoru (např. zdravotnictví) závisí na infrastruktuře, která je ohrožena konkrétním hazardem, měl by být tento infrastrukturní sektor (např. energetika, vodní hospodářství, doprava) zahrnut do hodnocení, i když není primárním cílem hazardu.
13
Pro každou vybranou oblast (hazard) je dalším krokem identifikace městských sektorů (makro kategorií), které jsou mu vystaveny a mohou být potenciálně ovlivněny. Tento výběr je založen na:
Kontextualizace RNTool
Druhý krok: Výběr makro kategorií (městských sektorů)
Přítomnost a kritičnost městských funkcí v obci (např. doprava, zdravotnictví, vodní hospodářství)
Institucionální kapacita k zavádění adaptačních opatření v jednotlivých sektorech.
13

## Slide 14
Poté co jsou vybrány relevantní městské sektory, dalším krokem je stanovení kategorií rizik, které představují konkrétní interakce mezi hazardy a ohroženými prvky a vyjadřují konkrétní a hodnotitelné klimatické riziko. Do hodnocení by měly být zahrnuty pouze nejrelevantnější a hodnotitelné kategorie rizik, přičemž výběr se zakládá na:
14
Kontextualizace RNTool
Třetí krok: Výběr kategorie rizik
Strategické relevanci pro místní plánování
Dostupnosti dat
Prioritách zúčastněných stran

## Slide 15
Každá kategorie rizika je hodnocena pomocí souboru kritérií (hazard, expozice a zranitelnost), z nichž každé je propojeno s konkrétním indikátorem. Proces kontextualizace vyžaduje:
Při kontextualizaci referenčních hodnot a metod by měla být respektována následující hierarchie zdrojů:
15
Kontextualizace RNTool
Čtvrtý krok: Stanovení referenčních kritérií
Stanovení místních referenčních hodnot
(0 = optimální výkon, 1 = kritický výkon)
Stanovení nebo úprava hodnoticí metodiky pro výpočet hodnoty indikátoru.
1
Závazné předpisy (stavební normy a zákony)
2
Uznávané technické normy (ISO, CEN, národní normy)
3
Závazné směrnice (národní dokumenty, zprávy EU)
4
Recenzovaná vědecká literatura a další technické zdroje.

## Slide 16
Přiřazení váhy na více úrovních procesu výpočtu rizik. Váha ovlivňuje relativní důležitost jednotlivých kritérií a složek rizika, čímž mají dopad na výpočet a interpretaci konečných hodnot rizik. Pro zajištění transparentnosti, konzistence a relevance by při přiřazování vah v nástroji RNTool měly být dodržovány následující obecné zásady:
16
Kontextualizace RNTool
Pátý krok: Přiřazení váhy
Participativní. Váhy by měly být ideálně stanoveny na základě konzultací s místními odborníky, zainteresovanými stranami a mezioborovými týmy (např. urbanisté, složky IZS, environmentální agentury…).
Zaměřeno na cíl. Váhy by měly odrážet lokální politické priority, vnímanou závažnost dopadů a spolehlivost dostupných dat.
Transparentní: Odůvodnění každé váhy musí být zdokumentováno, aby bylo možné provádět budoucí aktualizace nebo audity.

## Slide 17
17
Výstupy RNTool
Kategorie
Městský sektor
Hazard
Celkové riziko
Evropské nebo národní financování (např. PNRR)
Plány adaptace
Integrované městské strategie
Možnosti využití
Hodnoty rizika pro:

## Slide 18
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 1: Přiřazení hodnot hazardu jednotlivým oblastem
Hodnota je přiřazena na základě pravděpodobnosti výskytu hazardu (HV)
Označení | Hazard | HV
A | Intenzivní srážky | 0,8
C | Extrémní teploty | 0,9
Hodnota HV se pohybuje od 0 do 1.
HV odpovídá na otázku:
Jak závažné je dané nebezpečí?
Možnost 1
18

## Slide 19
Alternativně lze pro určení HV použít klimatické ukazatele. Následuje příklad pro hazard A – Intenzivní srážky.
Ozn. | Kritérium rizika | Indikátor rizika | Jednotky | Hodnota
H.A1 | R20 | Počet dní se srážkami ≥ 20 | číslo | 2
H.A2 | SDII | Jednoduchý denní index intenzity | mm/day | 8
H.A3 | RX1DAY | Maximální celkové srážky spadlé během jednoho dne | mm | 60
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Možnost 2
19
Krok 1: Přiřazení hodnot hazardu jednotlivým oblastem

## Slide 20
Hodnota klimatických nebezpečí je normalizována v intervalu (0–1) – příklad pro H.A3
Ozn. | Kritérium rizika | Indikátor rizika | Jednotky | Hodnota
H.A3 | RX1DAY | Maximální celkové srážky spadlé během jednoho dne | mm | 60
Referenční hodnota 1 – Kritická | Xmax | 100
Referenční hodnota 0 – Optimální | Xmin | 20
Hodnota ukazatele | Xi | 60
Normalizovaná hodnota |  | 0,5
Typ: čím nižší tím lepší
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Možnost 2
20
Krok 1: Přiřazení hodnot hazardu jednotlivým oblastem

## Slide 21
Hodnota klimatických nebezpečí je normalizována v intervalu (0–1) – příklad pro H.A3
Kód | Kritérium rizika | Indikátor rizika | Normalizovaná hodnota | Váha | Vážená hodnota
H.A1 | R20 | Počet dní se srážkami ≥ 20 mm | 0,7 | 0,33 | 0,23
H.A2 | SDII | Jednoduchý denní index intenzity | 0,7 | 0,33 | 0,23
H.A3 | RX1DAY | Maximální celkové srážky spadlé během jednoho dne | 0,5 | 0,33 | 0,17
HV: 0,63
Poznámka: Vážená hodnota = normalizovaná hodnota váha
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Možnost 2
21
Krok 1: Přiřazení hodnot hazardu jednotlivým oblastem

## Slide 22
Hodnota ukazatelů expozice (Exposure Indicators) spojených s kategoriemi rizik:
A | Intenzivní srážky |  |  |  |  | 
A2 | Doprava | Kritérium expozice |  | Indikátor expozice | Jednotka | Hodnota
A2.1 | Riziko poškození infrastruktury veřejné dopravy | E.A2.1 | Hustota veřejné dopravy | Celková délka tras veřejné dopravy na jednotku plochy městské oblasti. | km/km² | 2
A2.3 | Riziko poškození cyklistických a pěších stezek | E.A2.3 | Rozsah pěších cest a cyklostezek | Meters of bicycle and pedestrian paths per inhabitant | m/obyvatele | 0,8
A2.4 | Riziko poškození silniční infrastruktury | E.A2.4 | Hustota silniční sítě | Metry cyklistických a pěších stezek na jednoho obyvatele | km/km² | 2,8
A3 | Energie | Kritérium expozice |  | Indikátor expozice | Jednotka | Hodnota
A3.1 | Riziko poškození elektrických vedení | E.A3.1 | Ohrožená elektrická vedení | Podíl ohrožených elektrických vedení | % | 90
22
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 2: Výpočet hodnoty expozice (EV) pro kategorie rizik

## Slide 23
C | Vysoké teploty |  |  |  |  | 
C3 | Energie | Kritérium expozice |  | Indikátor expozice | Jednotka | Hodnota
C3.1 | Riziko poškození infrastruktury elektrické sítě | E.C3.1 | Hustota sítě | Celková délka přenosových a distribučních vedení na jednotku plochy. | km/km² | 5,2
C3.2 | Riziko poškození zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika) | E.C3.2 | Hustota fotovoltaického výkonu | Hustota fotovoltaického výkonu na jednotku plochy | kWp/km2 | 50
C8 | Zdraví | Kritérium expozice |  | Indikátor expozice | Jednotka | Hodnota
C8.1 | Zdravotní rizika pro obyvatele | E.C8.1 | Hustota populace | Celkový počet obyvatel dělený celkovou rozlohou městské zóny | n/km2 | 6590
23
Hodnota ukazatelů expozice (Exposure Indicators) spojených s kategoriemi rizik:
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 2: Výpočet hodnoty expozice (EV) pro kategorie rizik

## Slide 24
C8 | Zdraví | Kritérium expozice | Indikátor expozice | Jednotka | Hodnota
C8.1 | Zdravotní rizika pro obyvatele | Hustota populace | Celkový počet obyvatel dělený celkovou rozlohou městské oblasti | n/km2 | 6590
Referenční hodnota 1 – Kritická | Xmax | 10000
Referenční hodnota 0 - Optimální | Xmin | 1000
Hodnota indikátoru | Xi | 6590
Normalizovaná hodnota |  | 0,6
Typ: Čím nižší tím lepší (LIB)
24
Hodnota indikátorů expozice je normalizována v intervalu 0–1 pro výpočet hodnoty expozice (EV).
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 2: Výpočet hodnoty expozice (EV) pro kategorie rizik

## Slide 25
A | Intenzivní srážky | 
A2 | Doprava | EV
A2.1 | Riziko poškození infrastruktury veřejné dopravy | 0,8
A2.3 | Riziko poškození cyklistických a pěších tras | 0,6
A2.4 | Riziko poškození silniční síť | 0,7
A3 | Energie | EV
A3.1 | Riziko poškození elektrických sítí | 0,8
25
Tabulka s hodnotami expozice (EV) vypočítanými pro všechny kategorie rizik:
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 2: Výpočet hodnoty expozice (EV) pro kategorie rizik

## Slide 26
C | Extrémní teploty | 
C3 | Energie | EV
C3.1 | Riziko poškození infrastruktury elektrické sítě | 0,9
C3.2 | Riziko poškození zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie | 0,7
C8 | Zdraví | EV
C8.1 | Zdravotní rizika pro obyvatele | 0,6
26
Tabulka s hodnotami expozice (EV) vypočítanými pro všechny kategorie rizik:
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 2: Výpočet hodnoty expozice (EV) pro kategorie rizik

## Slide 27
Hodnota indikátorů zranitelnosti pro kategorie rizik (příklad pro kategorii rizik C8.1):
C8.1 Zdravotní rizika pro obyvatele |  | Kód | Kritérium | Indikátor | Jednotka | Hodnota
 |  | C8.1.1 | Schopnost zpevněných povrchů odrážet sluneční záření | Průměrný index tepelného ostrova (SRI – Surface Reflectance Index) | n | 16
 |  | C8.1.2 | Schopnost střech odrážet sluneční záření | Průměrný index tepelného ostrova (SRI – Surface Reflectance Index) | n | 37
 |  | C8.1.3 | Odráživost městské oblasti | Průměrná albedo hodnota | n | 0,27
 |  | C8.1.4 | Stínění zpevněných povrchů | Podíl zastíněných zpevněných ploch | % | 20
 |  | C8.1.5 | Viditelnost oblohy | Průměrný faktor výhledu na oblohu (mean Sky View Factor) | n | 0,74
 |  | C8.1.6 | Dostupnost zelených ploch | Podíl zelených ploch na celkové ploše městské zóny | % | 19
27
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Kroky 3/4/5: Výpočet hodnot zranitelnosti (Vulnerability Values) pro kategorie rizik

## Slide 28
Kritérium | Indikátor | Jednotka | Hodnota
Schopnost zpevněných povrchů odrážet sluneční záření | průměrný SRI | n | 16
28
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Kroky 3/4/5: Výpočet hodnot zranitelnosti (Vulnerability Values) pro kategorie rizik
Hodnota indikátorů zranitelnosti kategorií rizik je normalizována v intervalu 0–1:
Referenční hodnota 1 – Kritická | Xmax | 58
Referenční hodnota 0 - Optimální | Xmin | 0
Hodnota indikátoru | Xi | 16
Normalizovaná hodnota |  | 0,7
Typ: Čím vyšší, tím lepší (HIB)

## Slide 29
29
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Kroky 3/4/5: Výpočet hodnot zranitelnosti (Vulnerability Values) pro kategorie rizik
Pro výpočet hodnoty zranitelnosti (VV) kategorií rizik je třeba přiřadit váhu indikátorům zranitelnosti (příklad pro kategorii rizika C8).
C8.1 Zdravotní rizika pro obyvatele | Kód | Kritérium | Normalizovaná hodnota
 | C8.1.1 | Schopnost zpevněných povrchů odrážet sluneční záření | 0,7
 | C8.1.2 | Schopnost střech odrážet sluneční záření | 0,36
 | C8.1.3 | Odráživost městské oblasti | 0,66
 | C8.1.4 | Stínění zpevněných ploch | 0,6
 | C8.1.5 | Viditelnost oblohy | 0,26
 | C8.1.6 | Dostupnost zelených ploch | 0,74

## Slide 30
30
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Kroky 3/4/5: Výpočet hodnot zranitelnosti (Vulnerability Values) pro kategorie rizik
Hodnota indikátorů zranitelnosti kategorií rizik (příklad pro kategorii rizika C8.1):
C8.1 Zdravotní rizika pro obyvatele | Kód | Kritérium | Normalizovaná hodnota | Váha
 | C8.1.1 | Schopnost zpevněných povrchů odrážet sluneční záření | 0,7 | 0,25
 | C8.1.2 | Schopnost střech odrážet sluneční záření | 0,36 | 0,15
 | C8.1.3 | Odráživost městské oblasti | 0,66 | 0,2
 | C8.1.4 | Stínění zpevněných ploch | 0,6 | 0,1
 | C8.1.5 | Viditelnost oblohy | 0,26 | 0,1
 | C8.1.6 | Dostupnost zelených ploch | 0,74 | 0,2

## Slide 31
C8.1 Zdravotní rizika pro obyvatele |  | Kód | Kritérium | Normalizovaná hodnota | Váha | Vážená hodnota
 |  | C8.1.1 | Schopnost zpevněných povrchů odrážet sluneční záření | 0,7 | 0,25 | 0,2
 |  | C8.1.2 | Schopnost střech odrážet sluneční záření | 0,36 | 0,15 | 0,1
 |  | C8.1.3 | Odráživost městské oblasti | 0,66 | 0,2 | 0,1
 |  | C8.1.4 | Stínění zpevněných ploch | 0,6 | 0,1 | 0,1
 |  | C8.1.5 | Viditelnost oblohy | 0,26 | 0,1 | 0,02
 |  | C8.1.6 | Dostupnost zelených ploch | 0,74 | 0,2 | 0,1
0,6
31
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Kroky 3/4/5: Výpočet hodnot zranitelnosti (Vulnerability Values) pro kategorie rizik
Hodnota indikátorů zranitelnosti kategorií rizik (příklad pro kategorii rizika C8.1):

## Slide 32
C8 | Zdraví | Váha
Hazard (HV) | 0,9 | 0,25
Expozice (EV) | 0,6 | 0,25
Zranitelnost (VV) | 0,6 | 0,5
Hodnota kategorie rizik |  | 0,67
Poznámka: Váhy jsou přiřazeny uživatelem, celková hodnota musí být rovna 1
32
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 6: Výpočet hodnoty rizika pro kategorie rizik
Hodnota rizika kategorií rizik je vypočítána jako vážený geometrický průměr hodnot HV, EV a VV (příklad pro kategorii rizika C8).

## Slide 33
A2 | Doprava | Úroveň kategorie rizik | Váha | Vážená hodnota
A2.1 | Riziko poškození infrastruktury veřejné dopravy | 0,67 | 0,5 | 0,3
A2.3 | Riziko poškození cyklistických a pěších tras | 0,82 | 0,25 | 0,2
A2.4 | Riziko poškození silniční sítě | 0,65 | 0,25 | 0,2
Hodnota rizika makro kategorie |  |  |  | 0,7
33
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 7: Výpočet hodnoty rizika pro městský sektor (makro kategorii)
Hodnota rizika makrokategorií je vypočítána jako vážený součet hodnot rizika jednotlivých kategorií.
Poznámka: Váhy jsou přiřazeny uživatelem, celková hodnota musí být rovna 1

## Slide 34
A | Intenzivní srážky | Úroveň rizika makro kategorie | Váha | Vážená hodnota
A2 | Doprava | 0,70 | 0,5 | 0,35
A3 | Energie | 0,82 | 0,5 | 0,41
Hodnota rizika hazardu |  |  |  | 0,76
34
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 8: Výpočet hodnoty rizika pro konkrétní hazard
Hodnota rizika ve vztahu k hazardu je vypočítána jako vážený součet hodnot rizika makrokategorií (příklad pro hazard A).
Poznámka: Váhy jsou přiřazeny uživatelem, celková hodnota musí být rovna 1

## Slide 35
Celková hodnota rizika je vypočítána jako vážený součet hodnot rizik jednotlivých hazardů.
Kód | Hazard | Hodnota rizika hazardu | Váha | Vážená hodnota
A | Intenzivní srážky | 0,76 | 0,4 | 0,3
C | Extrémní teploty | 0,82 | 0,6 | 0,5
Celková hodnota rizika |  |  |  | 0,8
35
Praktický příklad použití nástroje RNTool
Krok 9: Výpočet celkové hodnoty rizika
Poznámka: Váhy jsou přiřazeny uživatelem, celková hodnota musí být rovna 1

## Slide 36
Městský sektor: Doprava
Riziko poškození infrastruktury veřejné dopravy
Riziko poškození cyklistických a pěších tras
RIZIKO 0,67
36
Riziko poškození síť silnic
RIZIKO 0,82
RIZIKO 0,65
Výsledky hodnocení rizik dle kategorií
Hodnoticí systém poskytuje výsledky na úrovni exponovaných prvků v rámci městského sektoru.
Kategorie rizik

## Slide 37
Doprava
Energie
RIZIKO 0,70
RIZIKO 0,82
37
Hazard: Intenzivní srážky
Výsledky hodnocení rizik dle městského sektoru
Pro každý klimatický hazard uvádí RNTool skóre, které ukazuje úroveň rizika městských sektorů zahrnutých do hodnocení.
Městský sektor

## Slide 38
CELKOVÉ RIZIKO: 0,80
Výsledkem hodnoticího nástroje je skóre (0,1), které vyjadřuje:
Celkovou úroveň rizika městské oblasti
Riziko spojené s jednotlivými hazardy
Riziko podle městského sektoru
Riziko týkající se konkrétních ohrožených prvků
RIZIKO 0,76
RIZIKO 0,82
38
Výsledky hodnocení rizik dle rizik a celkové
RIZIKO PODLE HAZARDU
Extrémní teploty
Intenzivní srážky